# Руководство по программному обеспечению

## Часть 3

Содержание

### Введение

-    Что такое программа для Sequent-инсталляторов

- Кому адресовано это руководство для пользователя.

#### Полезные ссылки

- Что нужно сделать для того, чтобы начать

  - Персональный компьютер

  - Кабель интерфейса для Sequent-инсталляторов

  - Программное обеспечение и ключ  для установки

- Установка программного обеспечения и пользование ключом (как пользоваться ключом)

  - Установка программного обеспечения  Sequent на компьютер с СД-рома (с диска)

  - Установка программного обеспечения  Sequent на компьютер с дискет.

- Старт программы и ее структура

  - Описание открытия страницы

  - Основные (главные кнопки)

    - Кнопка «Programming» (Программирование)

    - Кнопка “Setting up” (Настройка)

    - Кнопка «Diagnostic » (Диагностика)

    - Кнопка “Utility” (Утилиты)

- Программирование

  - Тип программируемых файлов

    - Файл S19

    - FSF – файл

    - AAP- файл

  - Программирование ЭКУ (Электронно-контрольного устройства)

      - Тип установки

      - Установка и калибровка инжекторов

      - Калибровка температурных сенсоров (только для метана)

      - Rpm – калибровка

      - TPS- калибровка

      - Калибровка кислородного сенсора

      - Сохранение FSF – файла

      - Self-mapping

        - Создание карты для бензина

        - Создание карты для газа (самосоздание)

      - Передача параметров на электронно-контрольное устройство (ЭКУ)

    - Программирование режима “From records” («По записям»)

- Проведение настройки

  - Ранее описанные функции

  - Тип установки

  - Калибровка уровня

  - Карта Р-1

    - Карта калибровки (MAP) через Р-1

    - Калибровка карты через внешний манометр

    - Переключение с бензина на газ

  - Tip in / Tip out (Заполнение/Опорожнение)

  - Самообучение

- Диагностика

  - Дисплей данных (выведение их на экран)

    - Параметры для сохранения

    - Как сделать рестарт начала/записи

    - Блокирование отдельных граф

    - Настройка

    - Выход со странички

  - Тест подключения инжекторов

  - Версия электронно-контрольного устройства

    - Параметры описания

      - Код ЭКУ

      - Версия загрузчика

      - Версия программного обеспечения

      - Версия карты

      - Код автомобиля

      - Версия калибровки

      - Дата первого программирования

      - Код программирования

- Утилиты

  - Выбор языка

  - Подсоединение

  - Электрические схемы

  - Сохранение конфигурации

  - База данных по картам

  - Создание диска

  - Обновление данных

    - Обновление с СД-рома

    - Обновление с дискет

      - карты для всех продаваемых автомобилей

      - Программное обеспечение Sequent

      - Обновление программного обеспечения Sequent

      - Обновление программного обеспечения Fly SF ЭКУ

      - Обновление загрузчика (программы, загружаемой в компьютер) Fly SF ЭКУ

Введение

Что такое программа для Секвент-установки?

Поскольку Sequent – самая современная газовая инжекторная система, которую когда-либо производила и продавала BRC,  и разработки по ней BRC ведутся постоянно,  интерфейс для компьютера является самым активно применяемым инструментом, чтобы настроить газовую инсталляцию и диагностику.

Устройство электронного контроля Fly Sequent  можно рассматривать в качестве  «мозга»  всей системы Sequent, поскольку оно всегда осуществляет полный контроль при определении смесеобразования (карбюрации),  при проведении различных расчетов по сигналам с сенсоров и при постоянном обновлении его карт  и т. д.  Для того, чтобы проводить эти операции,  ЭКУ (электронно-контрольное устройство) должно быть запрограммировано, откалибровано, нужно знать, что такое карты и какие параметры нужно использовать конкретно на той машине, куда будет устанавливаться система.

Инструментом, который осуществляет полный контроль за ЭКУ и,  конечно, за всей Секвент-системой является программа-инсталлятор для ПК.  Практически, для того, чтобы изменить параметры обогащения  (rich – богатая смесь, poor – обедненная смесь),  увеличить или уменьшить зажигание при опережении зажигания, настроить сенсор уровня газа внутри резервуара, определить, есть ли ошибки в установке электрической последовательности, вывести на экран физические (давление и температуру газа, давление во всасывающем коллекторе) и т. д.),  и функциональные параметры  (время инжекции, цикл включения инжекторов /injector duty cycle/, данные с сенсора кислорода, центрирование карты (и т. д.) вам не нужно будет откручивать гайки, снимать решетки, трогать «реальные» переключатели  - потому что все эти операции будут проводиться «виртуально»   - через программное обеспечение, которое будет работать, как интерфейс.

### Кому адресовано это руководство (инструкция)

Это руководство полезно тем, кто

- устанавливает и отлаживает газобаллонные системы Sequent

- тем, кто уже загрузил на своем персональном компьютере  Sequent-программу для пользователей

- тем, кому нужны комментарии для этой программы

- тем, кому нужно понять и углубить знания  по принципам работы системы Sequent

- тем, кому нужна поддержка (техническая)  при настройке системы и решении проблем, возникающих при этом.

##### Полезные ссылки

Для более полной информации по системе Sequent, пожалуйста обращайтесь к другим  руководствам  для пользователей (инструкциям), и информационным листкам, публикуемым BRC.

Руководство для пользователя системы Sequent

Это – самый простой способ получить базовую и общую информацию об установке системы Секвент.

Внутри этого руководства Вы  можете найти:

- информацию, касающуюся принципов работы системы и ее структуры;

- детальное описание всех компонентов;

- указания по механической и электрической инсталляции (установке).

###### ТИПЫ установки

Руководство содержит общие рекомендации по сборке  и электрические схемы для различных типов установки, с которыми Вы можете столкнуться. Перечисленные случаи (варианты, которые могут быть), разделены по  группам в соответствии с числом цилиндров, их расположением, и мощностью машины. Это особенно важно, когда у установщиков нет специальных инструкций.

Что нужно сделать для того, чтобы начать

Для того, чтобы общаться с ЭКУ Sequent, Вам понадобится

- Компьютер

- Кабель для подключения (Код DE 512114)

- Программное обеспечение Sequent на СД-роме

- Ключ Sequent для подсоединения к компьютеру.

Все компоненты кроме портативного компьютера, который также можно заказать в БРС,  входят в состав кита «Программное обеспечения для Sequent» (Английское название Software for Sequent,  код 90AV99002033)

На рис. 1.1 Вы видите кабель  интерфейса

а на рис. 1.2А - Ключ для подключения к порту на компьютере, а  на рис.  1.2 Б – ключ для подключения к USB порту. (Стандартный универсальный порт для принтера м. б.)

### Рис. 1.2 А                                                                   Рис. 1.2 Б

Ключ, подключаемый к компьютеру, легко распознать по надписи, которая на нем есть (слово “Sequent”)  или буквам SF,  которые  выпрессованы на одной из его сторон, другие ключи, хотя и подходят для других БРС-систем, не будут работать.

В следующих нескольких параграфах есть короткое описание всех этих характеристик, которые описаны выше.

  - Персональный компьютер

Программное обеспечение Sequent может быть использовано со следующими операционными системами:

Windows 95 (только начиная с версии 4,00950b)

Windows 98;   Windows 2000;   Windows ME;

Windows XP.

Требуемые характеристики для компьютера должны быть следующие:

Минимальные характеристики для компьютера:

Микропроцессор: Pentium 133

Ram памяти 16 Mb

Жесткий диск 1 Gb

Экран 800х600

1 серийный порт

Желаемый вариант характеристик для компьютера:

Микропроцессор: Pentium II 350

Ram памяти 64 Mb

Жесткий диск 1 Gb

Экран 800х600

1  серийный порт

В ваших интересах и по вашему требованию BRC  может  поставлять и персональный компьютер, который будет содержать обновленное программное обеспечение, которое уже было функционально протестировано.

  - Кабель интерфейса для Sequent-инсталлятора

Этот кабель содержит электронную цепь, которая может перевести сигналы от ЭКУ, соответствующие стандарту для автомобилей  ISO 9141 и ISO 15031 в тот вид сигнала, который подойдет для компьютера, в соответствии со стандартом серийного соединения RS232.  Этот кабель не совместим с другими, которые используются в других BRC-системах, таких как система Flying Injection, Just, Just Heavy.

Его можно заказать в BRC по коду DE 512114

1.3 Программное обеспечение и ключ, подключаемый к компьютеру

Программное обеспечение, которое содержится на СД-роме,  который сопровождает кит, имеет код 90AV99002033  Программное обеспечение для  Sequent /английское название Software for Sequent/.

CD- ром содержит также все обновления  для программирования ЭКУ и их всегда можно будет скачать (их более новые версии) с сайта BRC http://www.brc.it

2. Установка программного обеспечения и применение ключа (как пользоваться ключом).

Установку можно проводить либо с СД-рома, либо с дискет, загруженных с сайта БРС  http://www.brc.it.

Точно также можно обновлять программное обеспечение для компьютера и все файлы для программирования ЭКУ (саму программу, программу-загрузчик, карты и изменения) – либо с СД-рома, либо с дискет, загруженных из Интернета.

Кроме программы SEQUENT, которая позволяет программировать и контролировать ЭКУ, чтобы запрограммировать ЭКУ, нужно переставить в ЭКУ следующие файлы:

- программу, которая заставляет ЭКУ работать

- программу-загрузчик, чтобы переходить от уже существующей программы к новой

- файлы, содержащие карты по машинам, для которых они разработаны (те, у которых тип имени ААР)

- файлы, содержащие настройки по машинам, для которых они разработаны (те, у которых тип имени FSP)

Давайте начнем с начала и попробуем провести установку (инсталляцию)

Давайте изучим оба случая программирования – с СД-рома и с дискет

2.1 Установка программного обеспечения Sequent на компьютер с СД-рома.

Имея компьютер и СД-ром для инсталляции, для того, чтобы загрузить программное обеспечение Sequent, вам нужно выполнить следующие шаги:

- Включить компьютер и подождать, пока он загрузится

- Вставить СД-ром

- подождать автоматического старта программы установки (если это не происходит, сделайте то, что написано в рекомендациях в конце относительно этой процедуры.)

- На экране появится изображение, которое вы видите на рис.  2,1.

Нажмите на иконку (изображение) Sequent.

- Вид экрана, который изображен на рис. 2.2 – на  нем нажмите на иконку (изображение на светлом фоне) Sequent,  если вы устанавливаете программу в первый раз,  если нет, то нажмите на иконку Update Sequent.  (Обновление Секвента).

- Эта процедура проведет вас по всем шагам установки, на каждый запрос, который будет выходить, нажимайте кнопку NEXT (Дальше) или утвердительно -Yes-/ Да .

- Если в ходе установки просят выбрать директорию (то есть папку), куда устанавливать, выберите ту что есть, и нажмите кнопку NEXT

Рис. 2.1

Первый вид экрана (то есть, то, что при установке высветится первое)

Рис. 2,2

### Второй вид экрана, то что высветится второе.

8. В этой точке (в этот момент) программа начинает  установку (Рис. 2.3), подождите, пока индикатор покажет Вам 100%. (Рис. 2.3)

9. Когда на экране появится надпись “Install Shield Wizard Complete”  («Установка завершена»),  рис. 2.4, нажмите Finish / «Закончить».

10. В этот момент компьютер может выдать запрос, завершить ли работу Windows и перезагрузиться, тут снова нажмите “Yes”.  («ДА»)

Рис. 2.3 Установка – процент установки – скользящий индикатор.

Рис. 2.4

Заметьте: Автоматическая установка с диска программы Sequent зависит от настроек вашего компьютера. В случае, если установка начинается не автоматически, найдите папку SetUp (программу настройки) на диске, (нажмите Start > Execute, напишите D:\Setup.exe и нажмите кнопку On.  Диск В – означает наш диск, и если там будет стоять неправильная буква, исправьте ее.

2.2 Установка программного обеспечения Sequent на компьютер с дискет

Если вы предпочитаете провести установку с дискет, вы должны следовать следующим шагам:

- Включите компьютер и подождите, пока он загрузится

- Вставьте первую дискету, с которой будете устанавливать программу Sequent

- Запустите программу SetUp (Нажмите кнопку Start>Execute, напишите A:\ Setup.exe и нажмите кнопку ОК.

- Программа установки „проведет” Вас   по всей установке.

- На каждый запрос, который будет выходить, отвечайте Yes или подтверждайте.

- Если при установке программа просит выбрать папку, куда устанавливать, выберите ту, которая там указана первоначально и продолжайте нажимать кнопку Next.

- В этот момент начнется программа установки (рис. 2.3), подождите, пока индикатор не будет показывать 100%.

- Когда на экране появится надпись “Install Shield Wizard Complete” (Режим установки завершен),  рис. 2.4, нажмите Finish / «Закончить».

- В этот момент компьютер может выдать запрос, завершить ли работу Windows и перезагрузиться, тут снова нажмите “Yes”.

- Вставьте ключ в разъем для принтера (или в параллельный порт), который обычно расположен на задней панели компьютера, или в новой версии вставьте  USB ключ в этот разъем.

- Запустите программу (Нажмите Start> Programs > Sequent) в русском меню это выглядит как Пуск - Программы – Sequent.

Новая  программа уже способна работать, но ей нужно загрузить имеющиеся в наличии карты и все файлы из ЭКУ программируемых. Все это содержится либо на сайте www.brc.it, либо на СД-ромах или на дискетах.

3. Старт программы и ее структура

3.1 Описание открытия странички

После того, как вы правильно установите программу, и ключ в порт для принтера, или  USB-ключ, можно начинать работу с программой Sequent. Для того, чтобы программу запустить, дважды нажмите на иконку Sequent на той картинке (изображении), которые вы видите на экране, либо выберите ее из списка программ через Пуск> Программы > Sequent (Английский вариант Start>Programs>Sequent.)

Заметьте: Будьте осторожны, для того чтобы странички внутри программы отражались на экране корректно (правильно), сверните в Windows панель инструментов (Instruments bar) (см. рис. 3.1)

Рис. 3.1 Панель инструментов Hide (“скрыть”) в Windows

Для этого поставьте мышку там, где нет иконок для открытия программ, нажмите правую кнопку на мышке и выберите опции «Always foreground» (Поверх всего) и Automatically hide (Автоматически скрыть) и отметьте их флажками (как показано на рис. 3.1)

Рис. 3.2 Первый запуск – смена языка

Когда вы впервые запускаете программу, (рис. 3.2) эта программа будет работать на английском, (ее меню будут на английском). Чтобы поменять язык, нажмите кнопку Utility (Утилиты).

В новом появившемся меню нажмите кнопку “Change language” /Изменение языка/ и выберите язык, который вы предпочитаете,  и нажмите «Choose» (выбрать). (Рис. 3.3)

Выпадет окно с предупреждением Warning, которое посоветует пользователю изменить язык. Нажмите кнопку ОК и выйдите из программы кнопкой Exit (Выход).

Рис. 3.3   Первый старт – выбор языка

При новом запуске программы все меню будут выходить на том языке, который Вы задали.

При написании этого руководства мы, очевидно, выбрали английский язык.

Когда вы снова запустите программу, ее окно будет выглядеть так, как показано на.

РИС.  3.4. Sequent – открытие страницы

Рис. 3.5 Sequent – открытие страницы после того, как кликнули по иконке

Большая иконка с символом Sequent – легко опознаваема на экране, когда курсор мышки стоит в ее пределах, ее форма будет меняться (превращаться) в знак вопроса,  который, если вы кликните на него левой кнопкой,  - будет открывать вам окно с информацией по установленной программе, как показано на рис. 3.5

О том, какая версия программы содержится в компьютере, можно прочитать справа.

В нижней части экрана – четыре кнопки, так называемые «Main keys» - (управляющие кнопки), которые связаны с 4 файлами

1. Programming  /  Programmazione /  Программирование

2. Setting Up / Messa a punto / Настройка

3. Diagnostic / Diagnostica / Диагностика

4. Utility / Utilita / Утилиты

Об их использовании будет упомянуто ниже в тексте.

Над этими 4-мя кнопками расположена еще одна кнопка, на которой написано слово Exit. (Esci / Выход). Нажав на нее, Вы выйдете из программы. Если вы ничего не меняли, или если Вы сохранили все изменения, программа закроется без запросов. В противном случае, если изменения, или операции еще не были сохранены, или не были внесены в память ЭКУ, программа выдаст Вам запрос, хотите ли Вы сохранить изменения или нет.

Будьте осторожны: Если вы ответите – No (нет), то все изменения не будут сохранены.  В нижней части экрана есть два узких и длинных поля, которые идут во всю ширину экрана, Левое поле выдает сообщения о состоянии текущего соединения (соединение устанавливается  = Fastening, соединение установлено = Communication, OK и т. д.)

А правое поле выводит информацию о возможных ошибках соединения, таких например, когда останавливается ЭКУ программирование или происходят какие-то другие события.

3.2 Основные (главные) кнопки.

Как уже было сказано,   главных кнопок – 4, и они расположены внизу экрана. Когда они все закрыты, экран имеет вид, как на Рис. 3.1. На каждой кнопке написано, как она называется и  слева направо мы имеем 4 надписи:

- PROGRAMMING / Программирование

- SETTING UP / Настройка

- DIAGNOSTIC / Диагностика

- UTILITY / Утилиты (обслуживающая программа).

Пожалуйста, обратите внимание на подчеркнутую первую букву в каждом слове.

Каждую функцию можно запустить по нажатию одновременно кнопки Alt и соответствующей буквы с клавиатуры Alt+P - запуск функции программирования, Alt+S – запуск настройки, Alt+В – запуск диагностики, Alt+U – запуск утилиты. (окончательных настроек).

Нажав кнопку Enter на клавиатуре, вы получите тот же запуск функции, как и при нажатии левой кнопки на мышке.

Можно также выбрать одну из этих кнопок,  пользуясь кнопками со стрелочками «вверх» и «вниз». Красным цветом будет обозначена выбранная вами функция.

Основная концепция, которую нужно усвоить относительно этой программы – в том, что каждая из этих главных кнопок соответствует одной из основных функций. Чтобы лучше понять эти функции, представьте себе, что каждая кнопка – это большой ящик, содержащий в себе все необходимое оборудование для  проведения операции. Когда вы принимаете решение провести эту операцию, Вы открываете ящик или (нажимаете эту кнопку), выбираете оборудование и проводите необходимую операцию.

Для программировании ЭКУ (электронного контрольного устройства), вы пользуетесь кнопкой Programming (программирование).  Для настройки уже запрограммированного ЭКУ Вы пользуетесь кнопкой Setting Up (настройка). Для того, чтобы верифицировать возможные ошибки при установке, или протестировать актуаторы, надо нажать кнопку Diagnostic. А для окончательной настройки опций программы (языка, параметров соединения и т. д.), вы открываете ящик Utility. При нажатии на одну из этих кнопок, и вы увидите выпадающее содержание (меню) по этой функции. В то же время слева на экране появятся кнопки, каждая из которых соответствует определенной задаче.  Все они  описаны выше.

В следующем абзаце вы найдете краткое описание функций по этим 4 основным кнопкам, а в следующей главе есть детальное описание, включая полное описание процедур для применения каждой отдельной функции.

3.2.1 Кнопка Programming

Эта кнопка позволяет программировать ЭКУ независимо от того, было оно уже запрограммировано ранее, или нет. Это можно сделать либо с помощью записанных файлов, или предоставленных BRC (выбирая кнопку From Records) или с помощью самосоздающейся карты (self-map). Для этого надо выбрать кнопку Aided personalized.  Эти две кнопки появятся на экране слева, после нажатия кнопки Programming.

3.2.1 Кнопка Setting up

Эта кнопка выполняет все необходимые функции для изменения карт, настроек, параметров переключения, и т. д и всего, что могло бы влиять на операцию установки Sequent. Используя эти команды, можно изменить каждую фазу, не затрагивая остальные. Изменить параметры переключения с бензина на газ, исправить самонастраивающиеся карты и т. д.

3.2.1 Кнопка Diagnostic

Она позволяет увидеть все значения, для того, чтобы понять, присутствуют ли какие-то проблемы, или ошибки при установке, проверить тип программного обеспечения, загрузку карт в ЭКУ, правильность работы актуаторов, инжекторов, электроклапанов и т. д.

3.2.1 Кнопка Utility

Содержит все остальные утилиты (общие программные инструменты управления) не включенные в предыдущих пунктах. Они используются дл обновления программы или изменения некоторых параметров: вы можете сменить язык меню, параметры связи с ЭКУ, вывести на экран электрические схемы, загрузить карты и настроить их с ЭКУ, и сохранить их на своем компьютере, а также управлять файлами, которые содержат уже известные  карты для каких-то определенных автомобилей, записывать на дискеты карты, для переноса их в другой компьютер, обновлять все данные на своем ПК.

4. Программирование

4.1 Тип программируемых файлов

Процедура программирования ЭКУ для Fly SF основана на загрузке трех разных типов файлов.

- S19 файл       2. FSF файл   3. AAP файл

4.1.1 Файл  S19

Файлы с расширением S19 содержат алгоритмы и стратегии, используемые системой Sequent. Каждый раз, когда Вы программируете ЭКУ, желательно обновлять файлы  S19  на вашем компьютере. Очевидно, что для самого компьютера тоже надо проводить обновления. Это позволит вам иметь на вашем ПК все разработанные функции и имеющиеся в наличии стратегии.

Чтобы лучше понять функцию файлов с расширением S19, мы должны сказать, что они высчитывают точный газовый поток, поступающий в двигатель, и управляют инжекторами с учетом специфических параметров автомобиля (FSF –фалы), и карты (AAP –файл) и всех данных, поступающих с различных сенсоров.

4.1.1 Файл  FSF

FSF-файл  содержит специфические данные о переоборудованном автомобиле. Например, тип установки (LPG=Liquified Petroleum Gas=сжиженный нефтяной газ –пропан, или CNG= condensed natural gas = сжиженный природный газ -метан), тип  двигателя (вакуумный, или  LPG-турбо), все параметры для калибровки сигналов, поступающих от сенсоров, параметры переключения и т. д.

4.1.1 Файл  ААР

Файл ААР содержит карты автомобиля.   А именно, бензиновые и газовые карты, карту состояния элементов. Эта карта состояния элементов нужна для того, чтобы определить тип работы двигателя в различных рабочих областях, определяется по карте (пар) оборотов двигателя. Эти элементы могут составлять цепь открытого типа, или замкнутую цепь.

4.2 ЭКУ-программирование  (Программирование электронно-контрольного устройства).

Когда вам нужно запрограммировать ЭКУ, необходимо вначале в главных кнопках выбрать кнопку Programming и нажать ее. Доступно два типа программирования:

- Aided personalized (персонализированная помощь)

- From records (по записям)

    - Aided personalized (персонализированная помощь)

Этот тип программирования проводится, когда Вы переоборудуете новый автомобиль, карты которого еще не сформированы. В этом случае начните с конфигурации персональных параметров, а затем проводите создание карт. Эта программа помощи состоит из 8 шагов для LPG и 9 шагов для CNG. Как показано на рис. 4.1

Рис. 4.1 Рекомендуемые шаги по процедуре проведения программирования с помощью функции  Aided personalized

| LPG пропан-бутан | CNG метан |
| --- | --- |
| 1. Инициация процедуры Aided Personalized | 1. Инициация процедуры Aided Personalized |
| 2. Выбор типа устанавливаемого оборудования (LPG или CNG) (шаг 1) | 2. Выбор типа устанавливаемого оборудования (шаг 1) |
| 3. Калибровка оборудования и инжекторов (шаг 2) | 3. . Калибровка оборудования и инжекторов (шаг 2) |
| 4. Калибровка числа оборотов двигателя (шаг 3) | 4. Калибровка температурного сенсора (шаг 3) |
| 5. TPS- калибровка (положения датчика дроссельной заслонки (шаг 4) | 5. Калибровка числа оборотов двигателя (шаг 4) |
| 6. Калибровка лямбда кислородного сенсора (шаг 5) | 6. TPS- калибровка (положения датчика дроссельной заслонки (шаг 5) |
| 7. Запись FSF- файла (шаг 6) | 7. Калибровка лямбда кислородного сенсора (шаг 6) |
| 8. Самосоздание карты (шаг 7) | 8. Запись FSF- файла (шаг 7) |
| 9. Завершение процедуры Aided Personalized | 9. . Самосоздание карты (шаг 8) |
|  | 10. . Завершение процедуры Aided Personalized |

Для того, чтобы запустить процедуру, нажмите кнопку Programming, внизу экрана, а затем нажмите кнопку Aided personalized  слева. по всем действиям по установке будут даваться рекомендации – красным цветом – в центре экрана. Во время выполнения этой процедуры можно пропустить несколько действий или вернуться к предыдущему шагу с помощью кнопок Previous (Предыдущий шаг) или   Next (Следующий шаг) внизу экрана, или пользуясь клавишами Page up, Page down на клавиатуре.

Для того, чтобы правильно выполнить эту процедуру, следите за тем, какие надписи появляются вверху экрана (рис. 4.2),  для каждого шага они отражают правильное состояние для:

- Двигателя (On / включен, Off / выключен)

- Ключ зажигания (есть или нет) (Сonnected or not)

- Положение переключателя (gas – газ, или petrol – бензин)

- Автомобиль (стоит – stopped  или running – едет).

Рис. 4.2 Условия (Что написано вверху экрана).

ВНИМАНИЕ: во время процедуры вспомогательного программирования, все параметры, записанные на ЭКУ, будут потеряны. Далее мы рассмотрим процедуру Personalized Aided Procedures шаг за шагом.

4.2.1.1 Тип установки

Как показано на рис. 4.3, первый шаг позволяет выбрать тип оборудования, установленного на автомобиле:  . (LPG /пропан-бутан или CNG-метан).

В случае обычной установки LPG  или CNG-оборудования, выберите нужный вариант, и нажмите кнопку Enter. После этого ЭКУ автоматически получает нужное программное обеспечение и карту автомобиля. После передачи этих данных программа выдаст запрос о том, отсоединить или подсоединить ключ зажигания.  (Включить ли зажигание, или нет). В конце содержимое с ЭКУ будет считано и программа перейдет прямо к следующему шагу без дальнейшего вмешательства установщика.

Рис. 4.3  Процедура Aided Personalized  - тип установки.

Заметьте: перед тем, как производить какую-либо операцию, компьютер проверит версию программного обеспечения, загруженную в ЭКУ, и если эта версия не была обновлена, на мониторе появится сообщение об обновлении версии программного обеспечения. Пока Вы этого не сделаете, продолжение функции  Aided Personalized (персонифицированной помощи)  будет невозможно.  (см. п.  4.2.2)

В некоторых случаях вам потребуется загрузить дополнительное программное обеспечение, для этого нажмите кнопку Advanced.

У вас появится два варианта для выбора:

- Default (по умолчанию) –

соответствует программному обеспечению,  обычно предоставляемому BRC.

Без специальной авторизации в этом случае вы сможете использовать только стандартное программное обеспечение.

- Custom (сделан на заказ)

соответствует определенному программному обеспечению, используется только в отдельных случаях и по рекомендации специалистов-техников с BRC. После того, как вы выберете для себя опцию – отметьте ее на экране и нажмите кнопку ОК в окошке для выбора варианта программного обеспечения. (см. рис. 4.4)

Рис. 4.3 а – Aided procedure – тип установки – не обновленная программа-загрузчик

Рис. 4.4 Название процедуры – Aided procedure, тип установки, если вы нажмете кнопку Other

4.2.1.2.     Установка и калибровка инжекторов

Это второй шаг, одинаковый как при установке метанового оборудования, так и пропан-бутанового.  Он нужен для того, чтобы определить дальнейшую информацию об устанавливаемом оборудовании. Именно он позволяет определить, будет ли это вакуумная или турбо установка. (на LPG). Как показано на рис. 4.4b, в этой секции на экране, где вы выбираете вышеописанные варианты выбора, есть индикация о том, какой выбор был сделан в предыдущем шаге (LPG /пропанбутан или CNG /метан) – для того, чтобы ведущий установку специалист был уверен, но в ходе этого шага эту настройку уже нельзя поменять (эти опции на экране видны, но не активны). Чтобы поменять сделанный выбор (если нужно), надо нажать кнопку Previuos («предыдущий  этап»)  и повторить процедуру, которую мы описали в шаге 1. На экране сейчас вы также можете выбрать следующие характеристики:

- Injector type - Тип инжектора

Указывает вам на установленный тип газового инжектора – выбираете, какой вариант вам нужен из предложенных названий;

- N. of Genius (Число установленных редукторов)

Указывает на то, сколько редукторов Genius было установлено. Обычно устанавливают один редуктор, так что изменения надо вносить, только если устанавливают два редуктора.

- N. of P1 Sensors –(Число сенсоров Р1)

Необходимо указать, сколько Р1-сенсоров давления установлено. В наборе устанавливается один, не меняйте эту цифру, если только вы не хотите установить два датчика Р1, (см. схему установки, чтобы знать, сколько сенсоров нужно).

- N. of Injectors (число газовых инжекторов)

указывает общее число установленных газовых инжекторов. Обычно их 4 и именно такое их количество входят в набор. Выйдет сообщение для того, кто устанавливает,  сообщение, в котором будет номер Fly Sf  ЭКУ, который нужно будет ввести (установить) в соответствии с выбранным числом инжекторов.

Завершите  и проверьте выбранные величины (цифры параметров), и затем нажмите кнопку Next для того, чтобы перейти к следующему шагу.

Рис. 4.4 b   Установка и калибровка инжекторов в рамках процедуры Aided Personalized

Внимание:  Эти же данные можно вывести на экран из главной странички, за рамками (то есть, не только в ходе данной процедуры), если вы нажмете

SETTING UP –> Type of installation   (Настройка -> Тип установки)

Рис. 4.4с Калибровка и установка инжекторов  в рамках процедуры Aided Personalised, вид экрана, если вы нажмете кнопку Advanced

Рис. 4.4d  Калибровка и установка инжекторов в рамках процедур Aided Personalised Procedure – вид экрана при нажатии кнопки Advanced  секции инжекторов.

Заметьте:

Если вы нажмете кнопку Advanced, в разделе установки, Вы сможете настроить рабочие пределы для rpm- сигнала оборотов двигателя и МАР давления во всасывающем коллекторе. (рис. 4.4 с). Обычно эту операцию не проводят, до тех пор, если это не было рекомендовано технической службой БРС.

Вы можете изменить такие настройки:

- Rpm Min – минимальное rpm- значение числа оборотов в двигателе в картах.

Обычно удобно установить его равным примерно 300 оборотам в минуту. Оно ниже значения холостого хода.

- Rpm Mах – максимальное  значение числа оборотов в двигателе в картах.

Обычно удобно установить его равным примерно 5000-6000 оборотам в минуту, оно меньше значения для газующего автомобиля.

MAP Min  - минимальное абсолютное значение давления (mbar) во всасывающем коллекторе, указываемое  в картах. Обычно удобно установить на уровне, равном примерно 200-300 mbar.  На экране это поле расположено под  полем для ввода Rmp min. (холостой ход)

MAP max - максимальное абсолютное значение давления (mbar) во всасывающем коллекторе, указываемое  в картах. Отражает максимальный достижимый показатель абсолютного давления во всасывающем коллекторе.  Обычно удобно установить на уровне, равном примерно 200-300 mbar. Для вакуумных двигателей ставьте 1000, для LPG турбо (пропанбутан)  ставьте 1700.

Если Вы нажмете кнопку Advanced в той части экрана (секции), которая касается инжекторов и других компонент (Надпись «Injector type / Тип инжектора»), то можно будет вывести на дисплей характеристики инжекторов.  Возможно, Вам нужно будет прочитать их для того, чтобы потом сообщить их техперсоналу БРС в случае возникновения проблем (позже).

Внимание:  Такой же раздел можно активировать и с главной странички, за рамками процедуры Aided Personalized, выбрав Настройку –> Тип установки.

(Setting Up –> Type of Installation)

      - Калибровка температурных сенсоров.

(только для CNG –установки /метана/)

Это третий шаг процедуры (Aided Personalized) в случае установки метанового оборудования. Он не показан на схеме в случае установки пропан-бутанового оборудования (LPG) (см. рис. 4.1) и он нужен для того, чтобы откалибровать датчик температуры в системе водного охлаждения двигателя, так чтобы с него считывались данные и обрабатывались на ЭКУ.

Выберите надпись Sensor enabled (сенсор включен), если был подсоединен первоначальный датчик температуры водяного охлаждения работающего на бензине двигателя. (рис. 4,5)

Если вы выберите второй вариант Sensor disabled, то нужно будет калибровать сенсор. Чтобы это делать, надо, чтобы двигатель машины был холодным (остывшим).

Если нет, то можно просто выбрать вариант Sensor Disabled в этой секции, и откалибровать его позже, за рамками процедуры Aided Pers.  в соответствующей опции из меню настройки Setting Up.

Рис. 4.5 Калибровка температурного сенсора в рамках процедуры Aided Personalised

Чтобы откалибровать сенсор, следуйте следующей процедуре: (Делайте следующее):

- Выберите надпись Sensor Enabled (см. рис. 4.6). (Встаньте на нее мышкой и щелкните)

- Нажмите кнопку Calibration.

- Нажмите кнопку Aсquire, чтобы внести в память температуру холодного двигателя (холодной машины).  Эта операция займет несколько секунд.

Заметьте:  эту операцию (Acquire – /приобретение данных/) нужно проводить, когда температура водного охлаждения двигателя – достаточно холодная. (Например, 40 градусов Цельсия).

- Введите значение температуры водного охлаждения для холодной машины в градусах Цельсия, (например, 40°С) как показано на Рис. 4.7 и подтвердите, нажав кнопку ОК.

- Запустите мотор и подождите, пока температура не будет достаточно высокой,  - и пойдет процесс приобретения данных о температуре горячего (работающего) двигателя, если вы нажмете на кнопку Acquire. (рис. 4.8) Например, вы можете подождать, пока автоматически  включится вентилятор, это происходит при температуре 100 °С.

- Введите значение температуры в системе охлаждения для горячего двигателя Warm Vehicle T , как показано на рис. 4.9   (например, 100 °С, если вы ждете включения вентилятора для получения температуры горячего двигателя).

После того, как закончите калибровку, переходите к следующему шагу кнопкой Next.  Если вы поменяли какие-то значения, вам компьютер выдаст запрос о том, хотите ли вы подтвердить (сохранить) новые введенные значения. Обычно ответ – положительный, и в этом случае (когда вы подтвердили “Yes”) все данные будут внесены в память (а предыдущие будут удалены). И вы переходите к следующему шагу.

При отрицательном ответе (если вы нажмете No), будут сохранены старые данные и вы перейдете к следующему шагу со старыми настройками. Если нажмете кнопку Cancel,   то останетесь на текущей страничке и процедура не будет продолжена.

Рис. 4.6 Калибровка температурного сенсора в рамках процедуры Aided Personalised  - приобретение первого значения

Рис. 4.7 Aided Procedure – калибровка сенсоров температуры – получение (аквизиция) данных по первой позиции

Рис. 4.8 Aided Procedure – калибровка сенсоров температуры – аквизиция //приобретение данных для  второго значения

Рис. 4.9 Aided Procedure – калибровка датчиков температуры – аквизиция //приобретение данных для  второго значения

      - Rpm-калибровка (калибровка значений максимального и минимального числа оборотов двигателя).

Это третий шаг в случае установки LPG (пропанбутан), и четвертый шаг в случае установки метанового оборудования. (см. рис. 4.1)

Когда вы вошли в страничку (раздел) калибровки числа оборотов двигателя

(Rpm-calibration) в меню установки Rpm-сигнала  (Set Rpm-signal menu), тип этого сигнала будет на экране указан в данном поле (Rpm-signal) такой, какой считывает ЭКУ, фактический. (см. рис. 4.10)

Если значение числа  оборотов считано ЭКУ неправильно, необходимо провести процедуру автоматического определения, используя кнопку Change calibration (“Изменить калибровку”). Программа выдаст запрос, оставить ли машину на холостом ходу, когда идет старт с бензина.  (рис.  4,1).

Вы должны подтвердить – нажать кнопку ОК, чтобы тип  rpm-сигнала был воспринят автоматически. (чтобы число оборотов двигателя было принято автоматически – нажмите кнопку ОК)

Если автоматическое определение оборотов выдаст известное значение сигнала (что обычно и происходит), вам просто следует нажать кнопку Confirm (подтвердить) для продолжения (Рис. 4.13).  (То есть, тип определенного сигнала будет автоматически высвечен в поле Rpm signal Type).  Он будет взят из меню в ходе автоматической процедуры. В случае, если нужного типа rpm-сигнала нет в списке, выйдет сообщение «No determined Setting» - /нет такой настройки в определенных настройках/. И Вам нужно будет вручную настраивать параметры по индикациям, которые будут появляться, когда вы нажмете кнопку Advanced. (Для этой операции, пожалуйста, обращайтесь к технической службе БРС).

Рис. 4.10 калибровка rpm –значения (числа оборотов двигателя)

Рис. 4.11 – Изменение rpm- значения с помощью кнопки Change Calibration

Рис. 4.12 калибровка rpm- значения (числа оборотов двигателя) – вид экрана, если нажать кнопку Advanced

Рис. 4.13 Автоматическая калибровка rpm- значения в рамках функции Aided Procedure

      - TPS – калибровка (Калибровка датчика положения дроссельной заслонки).

Это четвертый шаг при установке LPG (пропан-бутанового) оборудования и пятый по счету при установке метанового (CNG).

(см. рис. 4.1). Когда открывается страница TPS-калибровки, процедура начинается автоматически.  (Рис. 4.15).  Сначала необходимо задать рабочие условия. (Они написаны в строке вверху экранной странички голубым цветом).  Машину надо остановить в момент, когда  двигатель работал на бензине.

В начале педаль акселератора должна быть полностью отжата. Затем программа должна определить сигнал во время трех нажатий педали акселератора до отказа.

Если определение сигнала от датчика дроссельной заслонки прошло неправильно, вы можете изменить его, нажав кнопку Change Calibration (Изменить настройку).  (Как показано на рис. 4.15)

В конце нажмите кнопку Next/Дальше/, подтвердите полученные данные и продолжайте процедуру Aided procedure.

Рис. 4.14 Процедура Aided Guided – TPS –калибровка (Считывание сигнала

с датчика дроссельной заслонки).

Рис. 4.15 TPS- калибровка в рамках процедуры Aided Personalised  закончена

4.2.1.6.   Калибровка кислородного сенсора

Это пятый шаг при LPG установке и шестой при  CNG-установке. (см. рис. 4.1)

Калибровка кислородного сенсора очень важна для этой системы, поскольку сигнал с этого сенсора используется для  ускорения и оптимизации стратегии самообучения.  Важно знать некоторые параметры, такие как Current (ток) или Voltage (напряжение)  (обычный кислородный сенсор), прямой он (straight) или обратный (reverse).

Давайте объясним понятия:

Straight Oxygen Sensor  - Высокий уровень напряжения  соответствует богатой /насыщенной/ смеси в миксере, и низкий – ненасыщенной смеси.

Reverse Oxygen sensor – Противоположен прямому.

Обычно эти электрические сенсоры кислорода – все обратного типа.

Рис. 4.16 калибровка кислородного сенсора в рамках процедуры Aided Personalised

Метод идентификации сенсора:

Когда автомобиль стоит, резко нажмите педаль акселератора, и выполните отключение (в условиях, когда нет впрыска). Если показания кислородного сенсора низкие, это прямой сенсор, в противном случае – обратный. Current Oxygen Sensor по типу работы сильно отличается от Voltage Oxygen Sensor.

В стационарных условиях (на холостом ходу), при контроле автомобиля показания кислородного сенсора напряжения (Voltage Oxygen Sensor)  постоянно колеблются между минимальным и максимальным значения напряжения, а кислородный сенсор  тока (Current Oxygen Sensor) остается практически в пределах одного и того же значения. Только при резком сбросе, или во время фазы разомкнутой эл. цепи эти значения заметно меняются.

Пожалуйста, запомните, что эти кислородные сенсоры тока обычно используются какими-то определенными производителями, например Фольксвагеном,  и обычно имеют более чем 4 кабеля.

Как только эти параметры будут установлены и проверены, калибровка сигнала кислородного датчика будет продолжена. Когда двигатель будет делать 3000 оборотов в минуту, подождите, пока кислородный датчик не начнет проверку, (см. рис. 4.16) затем нажмите кнопку Next (но не ту, что внизу страницы, иначе вы перепрыгните сразу на следующий шаг) и начнется процесс калибровки. Оставьте двигатель на 3000 оборотах в минуту, и подождите, пока программа не проведет аквизицию (не воспримет данные) с о рабочих пределах кислородного сенсора. (см. рис. 4.17)

Рис. 4.17 калибровка кислородного сенсора – в рамках процедуры Aided Personalised – вид экрана при нажатии кнопки Forward.

Калибровка может быть проведена повторно, в случае, если возникли ошибки, для этого нажмите кнопку Calibration, проведите процесс еще раз – все перечисленные выше операции.

В конце нажмите кнопку Next снова и подтвердите приобретенные (полученные данные).

4.2.1.7. Сохранение FSF-файла

Это шестой шаг при LPG-установке и седьмой шаг при CNG-установке.  (См. рис. 4.1)

Этот раздел (страничка, которая открывается на экране) требует выбрать файл назначения (то есть, создается файл с новым именем), в котором все полученные до сих пор настройки должны быть сохранены. В Верхнем окне в дереве папок под папкой User_Maps  выберите тип установки – CNG или LPG. И заполните поля, которые расположены ниже, там указывается торговая марка (Trade Mark), Модель (Model), ЭКУ (Электронно-контрольное устройство = ECU), файл – (FilE). (рис. 4.18) самым детальным образом.

Например, в случае если машина имеет следующие характеристики:

Istallation : CNG    (установка: метановое оборудование)

Trademark : Ford (Форд)

Model : Mondeo 1800 i 16 v (BWY) (модель автомобиля)

ECU : Visteon LBO-110 Levanta (Модель ЭКУ)

File :  AZ982BP

То мы получим то, что изображено на рис.  4.18

Рис. 4.18 Процедура Aided Pers. – сохранение FSF-файла.

Заметьте: При выборе названия файла, вы можете выбрать любое название, какое хотите. Хорошо будет, если вы создадите (воспользуетесь) именем файла, таким, которое помогло бы вам определить тип автомобиля, где этот файл уже был загружен. (например, с номером автомобиля).

При выключенном двигателе и вставленном ключе зажигания, можно нажать кнопку Save. («Сохранить») Это будет означать,  что все настройки по калибровке будут сохранены на ПК и загружены в ЭКУ.  Если вы нажмете кнопку Exit («Выход») без сохранения, все ваши настройки по калибровке будут утеряны.

Чтобы после ЭКУ программирования продолжить проведение настроек, вам надо будет отключить панель инструментов, а затем включить ее и  нажать кнопку  Next (Дальше). В этот момент вы войдете в страничку создания карты (самосоздающейся карты).

4.2.1.8. Самосоздающаяся  карта (Self-mapping)

Система Sequent основывает все свои операции  на картах, которые содержатся в ЭКУ, они позволяют переводить сигналы с бензиновых инжекторов  в приказы для газовых инжекторов. Они отличаются в зависимости от типа автомобиля. Целью создание таких карт является получение карт перевода путем простых аквизиций данных (на дороге), данных, касающихся рабочих условий автомобиля, сразу после установки.

Здесь также существует функция самообучения, которая может откорректировать возможные ошибки карты, которые возникают из-за небольших вариаций, возникающих от старения системы, утери калибрационных настроек, и небольшого изнашивания газовой или бензиновой компоненты.

Чтобы провести создание самосоздающейся карты и сделать возможной функцию самообучения, необходимо провести аквизицию данных и сохранить две карты, одня для работы на бензине, вторая – для работы на газе. Перевод от бензина к газу происходит при объединении и сравнении этих двух разделов информации, это происходит в ЭКУ.

Процедура создания карты для автомобиля происходит фазы, перечисленные ниже.

- Создание самосоздающейся карты для бензина

- Создание грубой карты для работы на газе.

- Самосоздание карты для газа.

- Проверка карты и полной загрузки.

        - Карта для бензина

В этой фазе, во время работы на бензине, установщик  должен провести аквизицию  данных по  различным точкам работы, (по различным рабочим показателям) которые  относятся к числу оборотов двигателя, и давлению во всасывающем коллекторе (МАР). Программа для ПК выполнит полную аквизицию данных по карте (завершит создание карты) во время работы на бензине с помощью соответствующих алгоритмов экстраполяции.

Эта карта основана на Таблице, которая состоит из 16 строк и 16 колонок. В каждой линии – 16 ячеек, в которых число оборотов двигателя, (постоянное), в то время как карта (MАР) (Давления во всасывающем коллекторе) – когда число в ячейке МАР увеличивается, курсор передвигается по колонкам вправо. И наоборот, в каждой  колонке  МАР-величина не меняется, при увеличении числа оборотов (по колонке курсор двигается вниз).

Рис. 4.19 Начало самосоздания карты для бензина – в рамках процедуры Aided procedure

Пожалуйста, помните, что значения МАР увеличиваются  (при том же самом числе оборотов двигателя в минуту), вместе  с процессом  открытия дроссельной заслонки (которая сильнее давит на акселератор), следовательно, во время создания карты мы двигаемся по карте  слева направо при включенном акселераторе, делая переход и поиск правильных цифр.

Чтобы опуститься вниз по этой карте, надо развить очень высокую скорость оборотов, например, увеличив скорость автомобиля, переходя вниз и  т. д. В этом случае белая колонка с левой стороны экрана   со значениями от 300 до 6250, будет содержать значения (число) оборотов двигателя, соответствующее каждой строке таблицы.  В то же время, белая строка вверху таблицы – со значениями от 125 до 965 содержит МАР-значения  в миллибарах, соответствующие каждой колонке карты. В начале клетки в этой таблице – красные, а внутри клеток установлены значения «0».

Клетка, значение в которой соответствует показателям текущего числа оборотов двигателя, и МАР (давления), собранные системой, выводятся на экран в увеличенном размере во время аквизиции (см. рис.), в то же время в теле таблицы эти значения   текущего числа оборотов двигателя, и МАР (давления) выделены голубым цветом).

Рис. 4.20 Самосоздание карты по бензину в рамках процедуры Aide personalised – вид экрана.

Фактические показания  текущего числа оборотов двигателя RPM, и МАР (давления) будут выведены на экран (показаны) в двух полях над цветной таблицей, так, как показано в Табл. 4.20. Эти поля будут содержать значения «0» до тех пор, пока не стартует процесс аквизиции данных. Аквизиция (приобретение) данных начинается сразу, как только вы достигнете оптимальных условий. (температуры редуктора, включенного в течение определенного времени двигателя, переключателя обменника  в положение «бензин», при наличии постоянных условий работы и т. д.) а также кнопка Start (Старт) должна быть нажата (кнопка слева). Значение 0 начинает расти, как показано на рис. 4.20. Таким образом,  для установщика выходит сообщение Acquisition in Progress (Процесс считывания даннях – запущен ) –(внизу экрана).

Далее, вид экрана  на рис. 4.20, кроме двух полей вверху слева, (RPM и МАР), содержит также:

Petrol duty-cycle inj. – показывает значение, которое считано системой в момент Duty-цикла бензиновых инжекторов (во время режима работы этих инжекторов).

Lambda 1  - показывает электрическое значение на кислородном сенсоре.

В верхней части экрана (рис. 4.20)  у нас есть три файла:

1. Карта для бензинового варианта (Petrol Map)

2. Первая карта для газового варианта (First gas map)

3. Вторая карта для газового варианта (Second gas map)

Выбрать можно только первый файл, только он может быть выбран и активен тогда, когда вы начинаете новую карту, в то время как другие два автоматически активируются самой программой. Когда создание карты для бензина подходит к концу, автоматически начинается создание карты для газа. Все эти файлы могут быть выбраны и активированы пользователем, когда он решит продолжить создание предыдущей остановленной в процессе создания карты, для которой была завершена обработка бензиновой карты.  Хотя некоторые значения приобретаются в одной и той же ячейке, ее цвет меняется от красного на желтый. Это указывает нам на то, что данные в данной операционной точке уже приобретены и проходят в данный момент экстраполяцию, с помощью которой рассчитывается полная карта. (см. рис. 4.21)

Рис. 4.21  Самосоздание карты для бензина для некоторых точек (для некоторых определенных значений на карте) в рамках процедуры Aided Personalised

Продолжая проводить процедуру приобретения (аквизиции) данных по рабочим точкам для одной и той же ячейки, цвет становится зеленым, это говорит о том, что приобретенных точек достаточно для хорошей карты. Когда число, содержащееся в ячейке, достигает максимума, (например, 50), следующая рабочая точка не будет запомнена, и не будет использована для  построения окончательной карты; также число в этой ячейке больше не увеличивается.

Хорошую карту можно получить, если сделать аквизицию по большему (чем возможно) числу ячеек, избегая большой области карты, где не проходит аквизиция данных. (обозначена красным цветом).  Например, при полном наполнении и полной нагрузке или высоком RPM (числе оборотов двигателя). Идеальная ситуация – это получение карты, где будет много зеленых ячеек для всех МАР-значений и rpm-величин.  (например, см. рис. 4.22).

Рис. 4.22 Полная карта значений для бензина (функция Aided procedure)

Процесс аквизиции данных /имеется в виду их считывание и расчет/ может быть в любой момент остановлен, (например, если условия движения – неподходящие), если хотите его остановить,  нажмите кнопку Stop (Остановить) внизу слева (рис. 4.21), и можете запустить процесс снова, если опять нажмете ту же кнопку (надпись изменится на слово Start (Пуск). (Рис. 4.22).

Когда таблица будет содержать достаточное количество хорошо распределенных зеленых и желтых клеток, можно будет продолжить интерполяцию  для пропущенных точек (которые красного цвета) при создании окончательной карты для бензина. Чтобы это сделать, остановите точечную аквизицию данных, нажав на кнопку Stop (Остановить) и,  а затем Compute (Рассчитать) справа, внизу экрана. (рис. 4.22).   Эта операция начинается, если возможно, при идет программная обработка приобретенных данных, создается карта бензина, первоначальная карта для газа, и все это передается на ЭКУ(в виде данных). В этот момент открывается страничка первой газовой карты.

        - Самосоздание карты для газа.

В  конце фазы создания карты для бензина, вы начинаете создавать карту для газа.

Самосоздание карты для газа делится на два шага:

- Первая газовая карта

- Вторая газовая карта.

Чтобы начать аквизицию первой газовой карты, нажмите кнопку Start внизу слева на экране.

Внизу экрана есть надпись, которая написана красным цветом, показана на рис. 4.23, она просит вас вручную переключиться на газ и подождать образования стабильных условий. (условие = 3). Программа ждет реакции оператора, создает карту, переходит на газ с помощью переключателя Gas/Petrol. Только после этого перехода машина начинает питаться газом, после того, как самая первая карта для газа будет загружена после образования карты для бензина. (см. рис. 4.24)

Рис. 4.23 Начало создания первой карты для газа – в рамках процедуры Aided Personalised

Эта фаза очень трудна и деликатна, поскольку первоначальная карта для работы на газе, загруженная с ЭКУ, может быть очень сильно далека от правильной. Первоначальная карта, полученная  путем пересчета с помощью коэффициента из карты по газу, показана вверху слева (см. рис. 4.32).   Поскольку нам неизвестно правильное значение этого коэффициента, который для каждой машины разный, можно остановить двигатель после переключателя. Если это произойдет, не будет никакой потери данных и можно начать снова с той точки создания самосоздающейся карты, в которой ее создание было остановлено.

Для того, чтобы избежать этих неудобств, помните, что если переключатель  поддерживает работу двигателя на среднем числе оборотов,  (от

2000 до 3000 оборотов в минуту), то при небольшом ускорении будет трудно остановится, не принеся вреда процессу карбюрации. Когда переключение проводится во время движения машины, и при сцеплении, случайная остановка невозможна, поскольку автомобиль движется по инерции, и двигатель еще будет работать.   В этот промежуток времени техник может переключиться на бензин до полной остановки.

Если эта хитрость не подействовала и остановка мотора произошла, необходимо будет начать заново создание карты для бензина. (рис. 4.23) чтобы были введены различные коэффициенты мультипликации и нажимайте кнопку Compute до тех пор, пока вы не найдете  значение, которое позволяет двигателю оставаться на том же уровне. Значение этого мультипликативного коэффициента должно увеличиваться , если машина останавливается после того, как в  двигатель поступает топливо, или при слишком большом смесеобразовании. Причину остановки можно   определить по поведению кислородного сенсора, сразу после переключения или перед остановкой. Во время фазы создания карты мы предполагаем,  что применение этих инструментов поможет нам отразить быструю эволюцию  сигнала кислородного сенсора (Jolly или Diagnostic Box)

Обычно значение мультипликативного коэффициента начинается с примерно 0,80.

Рис. 4.24 – первая карта для газа – в рамках процедуры Aided personalized

Рис. 4.25 первая карта для газа после переключения – в рамках процедуры Aided personalized

При достижении стационарных условий программа начинает рассчитывать самое лучшее количество топлива для подачи, в соответствии с условиями работы двигателя.  Во время этой фазы постарайтесь сохранять условия работы как можно более стабильными, насколько это возможно, (стандартный акселератор и постоянное число оборотов двигателя в минуту). Красная надпись на экране исчезнет и в ячейке с названием % MAP Error  будет указано числовое значение, оно будет отражать объем работы, проведенный программой для  достижения идеальных условий карбюрации.

(см. рис. 4.25)

Рис. 4.25 Вид экрана – первая газовая карта после переключения (в рамках процедуры Aided Personalised)

Рис. 4.26 Окончательная первая газовая карта – в рамках процедуры Aided Personalised

Рис. 4.27 Первая карта для газа – вид экрана, если нажать на кнопку Advanced

Когда программа достигнет этапа более точной коррекции (эти

проценты  постепенно по ходу уменьшатся), пока не будут меньше установленного числа стандартной ошибки  (позже ее можно установить через опцию Other). Когда это  произойдет, цвет поля, на котором указан  мультипликационный коэффициент, поменяется с красного на зеленый, и первоначальное число тоже изменится.  (см. рис. 4,30, где этот мультипликационный коэффициент уменьшится от 0.80 до 0.79.

Подождите несколько секунд, чтобы убедиться в том, что новое значение для мультипликационного  коэффициента (0.79  на рис. 4.26) зафиксировано, затем нажмите кнопку Stop, и загрузите новую карту, полученную для бензина и новый мультипликационный коэффициент.  Вам выйдет запрос, переключиться ли на бензин (условия = 2 или 1), так что вам надо включить переключатель в положение petrol (бензин), чтобы в ЭКУ пошла загрузка карты.

Другие поля на экране будут иметь следующие значения:

Petrol duty cycle inj. – показывает режим работы бензиновых инжекторов;  (распределение и эмуляцию)

### Reference duty cycle – показывает возможное (ожидаемое) значение для рабочего цикла бензина, ожидаемое картой для этой точки (Это как ссылка для нас, каким оно должно быть).

% MAP error – показывает объем отклонения рабочего цикла на бензине, (фактического) от референтного (от того, на который мы ссылаемся), это возможно если первый показатель  Petrol duty cycle inj больше чем референтный (Reference duty cycle),  что обычно означает, что карта для газа – содержит недостаточное количество данных, или что карта для бензина имеет слишком низкие значения.

Lambda 1  - имеет то же самое значение, как и для создания карты по бензину.

Увеличение скорости аквизиции этого мультипликационного коэффициента возможно при увеличении значения максимальной ошибки путем нажатия кнопки Advanced  (см. рис. 4.27) или с помощью бара со скользящей кнопочкой курсора. Для себя нужно знать, что высокое значение максимальной ошибки ведет к получению неточных карт, так что мы предлагаем не превышать этого значения более чем на 10%.

Рис. 4.28 Первая карта для газа – полностью завершенная (вид экрана в рамках процедуры Aided personalized).

В конце первой карты для газа, программа выдаст запрос – перейдите вручную на газ, и подождите образования стабильных условий работы (условие =13, выводится на экран при нажатии кнопки Advanced), как показано на рис. 4.28

После нажатия переключателя программа автоматически перейдет к страничке создания второй газовой карты (Second Gas Map).  (рис. 4.29).

Вид экрана, как и в случае бензиновой карты, имеет 16 строк и 16 колонок, функциональное назначение клеток и колонок такое же, как и для процедуры создания карты бензина. Программа создания карты запускается при нажатии кнопки Start. Принцип – тот же, что и для бензиновой карты. Принцип отличается в том, что для каждой клетки система пытается откорректировать карбюрацию до начала приобретения данных по точкам.  Последние представлены в ячейках, но процесс их приобретения (аквизиции) не начинается до тех пор, пока значение поля MAP Error  не будет меньше установленного значения максимальной ошибки Maximum Error. (См. рис. 4.30). в каждой ячейке по центру ставится значение карбюрации, при переходе к другой клетке значение останавливается, далее ожидается появление максимальной ошибки и  ожидаемые пределы времени. По этим причинам, эта процедура идет медленнее, чем процедура для бензина, и требует сохранения постоянных условий в течение более долгого времени.

Рис. 4.29 Начало создания второй газовой карты – вид экрана в рамках процедуры Aided personalized.

В самом начале карта содержит значения (нули), и клетки красного цвета  (рис. 4.29) Когда вы проводите аквизицию по некоторым позициям, цвет этих клеток меняется с  красного на желтый, а затем на зеленый, а в это время числа внутри этих клеток увеличиваются.    Критерии аквизиции данных – те же самые , что и при создании карты для бензина. На рис. 4.31 мы показываем вам пример полной карты.

Чтобы закончить процесс аквизиции данных для карты газа, нажмите кнопку Stop,  слева внизу. Перед тем, как пойдет обработка данных, вам нужно будет включить бензиновый режим питания – переключателем с газа на бензин.

Если переключения на бензин не будет, то дальнейшая обработка данных будет невозможна. В этом случае в любом варианте выйдет сообщение об ошибке, после корректного переключения этого выключателя, нажмите кнопку Compute, чтобы началась интерполяция по пропущенным точкам и загрузка окончательной карты в ЭКУ.

Рис. 4.30 Вторая газовая карта – точка приобретения данных на карте выделена крупно и выведена поверх всего – вид экрана в рамках процедуры Aided Personalised.

Рис. 4.31 Полностью завершенная вторая газовая карта.

Заметьте: есть некоторые причины, по которым самосоздание карты по бензину и по газу может быть закончено некорректно.

Это может происходить, например, если точки приобретения данных – их количество – недостаточно или если результаты аквизиции данных не внушают доверия. Нерабочие условия будут выведены на экран с сообщением об ошибке. Если все условия были корректно перепроверены, первичная карта для газа будет создана по бензиновой карте.

- Первая карта по газу создается из карты по бензину, и мультипликативный коэффициент отражается на экране, если вы нажмете кнопку Advanced (рис. 4.32) Обычно значение коэффициента равно 0.80. Если вы не можете продолжить создание карты для газа, например, по причине того, что первоначальная карта – слишком скудна, или из-за того, что автомобиль остановился, когда вы перешли на газ, то можно просто вернуться к этой фазе, исправив коэффициент мультипликации, (например, увеличив его, чтобы достичь более наполненной карты), а затем нажмите кнопку Compute еще раз.

- Нажав кнопку Advanced,   вы получите на экране значение Condition (условия): оно укажет вам положение переключателя (Газ/бензин) и инжектированное топливо: во время нормальной работы на бензине, когда переключатель будет стоять в положении бензин, и будет значительная (высокая) температура редуктора, машина будет ехать в течение достаточного количества времени в условиях без  заполнения, в этой ячейке будет единица, Во всех других случаях значение будет другое и аквизиция данных не происходит. Температура газа и переключатель на экране представлены в виде двух полей с подвижным регулирующим уровень курсором.  (рис. 4.32) – если эти поля полностью. Голубого цвета, условия аквизиции были достигнуты, в противном случае мы должны подождать, пока не будут достигнуты нужная температура или во время зажигания.

- Если вы предпочитаете провести более точную настройку карты газа (или карты бензина), вы можете проверить ее надежность, до начала выполнения следующих шагов. Чтобы проверить ее, выйдите из процедуры создания карты,   войдите на страничку функции Set Up и затем нажмите Self-learning. (самообучение). Значение, которое является центром карты, содержится в клетке % Error  как показано на рисунке вверху слева (Рис. 4.33) Приемлемое значение ошибок должно быть в пределах ±5%.  Если оно больше чем ±10%, карту следует считать плохо центрированной. Оставаясь (надолго) в нецентрированной точке, самообучение на ЭКУ само сцентрирует его лучшим образом, так что процент ошибки уменьшится. Можно получить более точные и центрированные карты для бензина после того как создана карта бензина, до того, как начнется создаваться карта для газа.

Рис. 4.32 Карта для газа – вид экрана при нажатии кнопки Other

Рис. 4.33 – Проверка – самообучение (вид экрана в рамках self-learning)

В любое время можно остановить аквизицию и начать ее снова, для того, чтобы проверить центрирование карты, или по какой-то другой причине. Например, если вы провели часть бензиновой аквизиции, (приобретения данных карты по бензину), которое идет до загрузки карты в ЭКУ, можно остановиться, выключить компьютер, а потом начать эту работу позже еще раз, (если нажмете на то имя файла которое выбрали в первый раз в начале, как имя карты.) То же самое происходит, если создание карты для бензина было закончено и она была загружена на ЭКУ. Чтобы начать работу снова, на главной страничке выберите надпись Setting Up (Настройка) и надпись Self-mapping (Самосоздание карты). Вам выйдет запрос о том, чтобы вы выбрали предыдущий сохраненный файл для вашего автомобиля vehicle file (Рис. 4.34) Когда вы  в списке выберите имя и щелкните по нему, на экране откроется карта (Рис. 4.35).

Рис. 4.34 – Чтобы начать частичное самосоздание карты снова, выберите файл

Рис. 4.35 вид экрана, когда вы  начинаете частичное самоздание карты снова.

В этом месте вы можете войти в режим бензиновой и газовой карт и менять их следуя указаниям параграфа 5,7.

      - Передача параметров на ЭКУ

В этой последней секции процедура калибровки сигналов  о вновь программируемой  машине и самосоздании карты заканчивается. Вам выйдет запрос – отключить ключ зажигания (turn the ignition off) а затем включить его снова, см. рис. 4.36.    Чтобы вернуться на главную страничку, нажмите кнопку End.

Рис. 4.36 Вид экрана в конце – выходит сообщение красным цветом: «процедура персонализированной помощи успешно завершена, отключите зажигание, и включите его снова».

    - Программирование по записям /Programming “From Records”/.

Если вы выберите на экране Programming > From records, то вы запустите функцию

Программирования Fly SF  ЭКУ по записям? Что означает, что вы будете пользоваться файлами, которые имеются в продаже, в том числе у БРС их можно приобрести. Чтобы корректно запрограммировать ЭКУ, проверьте рабочие характеристики, которые  выведены строкой вверху экрана. Если они будут неправильными, невозможно будет провести программирование и эта информация всегда будет выводиться на экран  программой-установщиком.  Чтобы провести программирование, выберите файл, который вы хотите подгрузить из записей. (который будет соответствовать типу установки, марке и модели автомобиля и программированию ЭКУ для бензина). Если данные о машине когда-либо разрабатывались в БРС, то данные для такой машины (в соответствии с маркой и моделью) будут находится в файле BRC_MAPS. Если карта уже была разработана кем-то из техперсонала БРС, то они будут находиться в папке USER_MAPS. На рис. 4.37 мы выбрали:

Map: developed by the user  (Карта: разработана пользователем)

Installation : CNG (Тип установки - [condensed natural gas] сжиженный природный газ)

Trademark : Ford (Марка автомобиля – Форд)

Model: Mondeo 1800i 16 V  (BWY) 92 kW EURO IV (Модель)

ECU Visteon LBO 110 Levanta  (Модель ЭКУ)

Как только вы выберите номер  для ЭКУ, выбранные файлы будут подгружены. Пример на картинке показывает, что для данного номера ЭКУ есть только один

.FSF-файл (AB567CA.FSF) и один .ААР файл (AB567CA.AAP).

Рис. 4.37 Программирование по записям (From records programming)

Чтобы выбрать этот .FSF файл, станьте на него и кликните мышкой дважды – автоматически там появится флажок напротив записей о параметрах автомобиля, а имя выбранного файла будет выведено на экран в клетке ниже.

Выбор программного обеспечения проводится автоматически, когда вы выбираете файл параметров автомобиля Vehicle Parameters File (файл .FSF) Чтобы параметры были переданы на ЭКУ, необходимо, чтобы стоял флажок возле имени файла с программным обеспечением. Вы можете сменить это программное обеспечение с помощью кнопки-функции Advanced (как показано на рис. 38)  Нажмите кнопку Advanced и выпадет меню – где будут списком указаны варианты программного обеспечения. Мы рекомендуем проводить эту операцию только под присмотром БРС-персонала или квалифицированного персонала.  Нажмите дважды (кликните мышкой) на .ААР-файл и автоматически будет проставлен флажок напротив надписи соответствующей названию карты, имя выбранного файла высветится в ячейке ниже.

Рис. 4.38 Программирование по записям – выбор файла S19

Ставятся отметки на файлы, которые будут одновременно загружаться при продолжении ЭКУ-программирования, если вы нажмете кнопку Program.

На рис. 4.39  все три файла загружаются одновременно (FSF, S19 и ААР)

В одно и то же время можно сделать такие сочетания:

- FSF

- AAP

- FSF +S19,

- FSF +S19+AAP

Иногда может быть необходимо обновить программу-загрузчик на ЭКУ. В этом случае программа автоматически проинформирует техперсонал о том, что это нужно сделать,  когда он делает выбор – выбирает функцию Aided Guided Personalized Programming для ЭКУ.

Чтобы обновить программу-загрузчик, нажмите кнопку LOADER UPDATING (см. рис. 4.39) – если программа откроет страницу с красной надписью по всем индикаторам, в соответствии с ситуацией на ЭКУ,  Нажмите кнопку Program  внизу экрана, и начнется загрузка программы-загрузчика. В конце этой операции выйдет сообщение, в котором нас проинформируют, что операция была корректно проведена. (Что нужно вынуть ключ зажигания, а потом снова вставить) (рис. 4.40)

Рис. 4.39 Программирование по записям (From Records Programming) – одновременный выбор трех файлов. (.FSF для Vehicle Parameters /параметров автомобиля/, S19 для Software /программного обеспечения/, и .ААР для Mapping  )

Рис. 4.40 Корректно завершенное обновление. (Надпись на экране: «выключите зажигание и включите его снова»).

Заметьте:

При обновлении ЭКУ-загрузчика, вы можете столкнуться со следующими возможными вариантами:

- ЭКУ содержит версию, которая более ранняя, чем 106-я. В этом случае экран будет иметь такой вид, как показано на рис. 4.40а и надпись в центре проинформирует, что операция будет выполнена за два шага. Первый шаг выполняет программирование загрузчика 106-й версией,  (см. стр. 4.40б), а второй шаг подгружает самую последнюю версию программы-загрузчика, которая доступна на компьютере. В конце первого шага вам выйдет запрос – чтобы вы отключили ключ зажигания, а затем включили и нажали ОК. (рис. 4.40б). В этой точке начнется второй шаг – программирование, и в конце выйдет сообщение о том, что оно было выполнено корректно. (рис. 4.40)

- ЭКУ содержит версию программы-загрузчика, которая 106-я или выше, но все равно его версия более ранняя, чем та, которая содержится в компьютере. В этом случае вид экрана будет такой как на рис. 4.40с и надпись в центре проинформирует вас, что лучше будет обновить программу на ЭКУ.

- ЭКУ уже содержит последнюю версию,  в этом случае вид экрана будет такой как на рис. 4.40 d , и надпись в центре проинформирует вас, что не нужно ничего обновлять.

- На ЭКУ содержится более поздняя версия, чем на компьютере. Это может произойти, если вы не обновили программу на своем компьютере, в этом случае мы настоятельно рекомендуем вам провести обновления на своем ПК.

Экран будет    такой, как на рис. 4.40 е, и надпись будет гласить, что лучше пока не проводить обновления ЭКУ ,  поскольку в противном случае на него опять будет установлена более ранняя версия программы. Мы предлагаем проводить эту операцию только с помощью квалифицированного техперсонала или с помощью техников БРС.

Рис. 4.40а – Обновление программы-загрузчика для ЭКУ, если ее номер версии был меньше, чем 106.

Рис. 4.40b – обновление программы-загрузчика для ЭКУ – первый шаг (вид экрана).

Рис. 4.40 с  – Обновление программы-загрузчика для ЭКУ, когда версия более поздняя, чем 106.

Рис. 4.40 d Обновление программы-загрузчика для ЭКУ если они одинаковые на ЭКУ и на компьютере.

Рис. 4.40е Обновление программы-загрузчика для ЭКУ когда версия программы на ЭКУ более ранняя, чем на ПК.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:

- Если программа-загрузчик останавливается как только начинается ее загрузка, вы должны вынуть ключ из зажигания, а затем вставить и попытаться провести ее снова.

- Если вы попытаетесь  обновить программу-загрузчик, начиная с версии, которая имеет номер  ранее 105-й, или 105, программирование не проведется, несмотря на повторные попытки.   В этом случае следуйте указанным инструкциям:

- На главной страничке выберите Programming –> From Records

- Выберите стартовую  карту (Start Map)  из папки BRC_MAPS

- В окне «Vehicle Parameters» выберите FSF-файл – поставьте галочку в этой клетке.

- Нажмите кнопку Program  внизу справа, чтобы начать FSF-программирование.

- Когда индикатор процентов выполнения с плывущим указателем покажет, что процесс программирования начался, остановите соединение, отжав ключ зажигания, а затем снова вставьте его.

- Попробуйте снова обновить программу-загрузчик.

- Настройка (Setting Up)

При выборе функции настройки из главного меню, здесь можно ввести некоторые разделы, посвященные контролю и модификации параметров автомобиля, которые позволяют оптимизировать или откорректировать уже прошедший программирование автомобиль. (Рис. 5.0а) Большинство этих операций похожи на те, которые входят в процедуру Aided Personalized и описаны в предыдущей главе, так что здесь вы найдете только ссылки на определенный параграф. Этот раздел описывает детально различные подразделы.

Рис. 5.0а – Проведение настройки (Функция Setting Up)

Изменения которые вводятся в эти подразделы функции настройки, отмечаются красной буквой X , возле кнопки модифицируемого подраздела. (см. рис. 5.0b)

Рис. 5.0b – проведение настройки по уже выбранным кнопкам

При выходе из функции настройки, Вам необходимо будет сохранить изменения файла,  задать тип установки, название марки, модель авто, ЭКУ и название файла. (Рис. 5.0 с)

Рис. 5.0с – Функция Setting Up – проведение настройки – сохранение .FSF файла.

  - Ранее описанные функции

Выбрав строку Setting Up на главной страничке (в начале), там будут следующие функции:

- Калибровка температурных сенсоров (Temperature Sensor Calibration)

- Калибровка числа оборотов двигателя (RPM Calibration).

- Калибровка датчика дроссельной заслонки (TPS Calibration)

- Калибровка кислородного сенсора (Oxygen Sensor Calibration)

- Self-mapping (Самосоздание карты)

В следующих параграфах описаны только новые функции.

  - Тип установки

Этот раздел позволяет получить базовую информацию об установке, выбрать, LPG или CNG, и тип двигателя – вакуумный, или LPG-турбо. Выбор отмечается флажком напротив выбранного варианта, (в кружочке). В этом виде экрана (в рамках той же страницы) мы можем выбрать другие характеристики установки (рис. 5.1), такие как:

- Тип инжектора /Injector Type/ - указываем, какой тип газового инжектора мы устанавливаем (из имеющихся названий выбираем),

- N. of Genius – указывает, сколько редукторов Genious было установлено. В большинстве случаев – один, поскольку именно такое число входит в набор, нужно менять значение, только если у вас их 2.

- N. of  P1 Sensor   - указывает, сколько Р1-датчиков давления было установлено. В набор входит один датчик. Установленное значение – 1. Измените его, если вам нужно будет установить два датчика. (посмотрите в плане по установке, сколько датчиков  нужно).

- N. Of Injectors – указывает общее число установленных газовых инжекторов. В основном их 4 и такое же их количество входит в набор. Выйдет сообщение, в котором будет указано число Fly Sf ECU которое нужно поставить в соответствии с выбранным числом инжекторов.

Рис. 5.1 Функция Setting Up – установка и калибровка инжекторов.

ЗАМЕТЬТЕ:

При нажатии кнопки Advanced в разделе установки, можно настроить рабочие границы для числа оборотов двигателя, МАР-давления во всасывающем коллекторе. (Рис. 5.2). Обычно эту операцию не проводят до тех пор, пока это не будет указано техниками БРС.

В деталях вы можете настроить следующее:

RPM min – минимальное число оборотов двигателя для карт, обычно ставят значение, которое примерно на 300 оборотов в минуту меньше, чем значения при холостом ходу.

RPM max - минимальное число оборотов двигателя для карт, обычно ставят значение, которое примерно на 500/600 оборотов в минуту меньше, чем значения при нажатии на педаль газа.

МАР min – минимальное значение абсолютного давления (мбар) для давления во всасывающем коллекторе на картах: обычно ставят значение, которое примерно на 200-300 мбар меньше МАР-значения на холостом ходу.

МАР max - максимальное значение абсолютного давления (мбар) для давления во всасывающем коллекторе на картах – отражает максимально достижимую величину давления во всасывающем коллекторе. В случае вакуумного двигателя ставится значение1000, в случае LPG-турбо – 1700. В разделе инжекторов и других компонент, нажмите кнопку Advanced и вы выведете на экран характеристики инжектора. (рис. 5.2 b) в случае возникновения проблем, вам возможно придется прочитать эти данные специалистам-техникам БРС.

Закончите операцию и проверьте введенные значения, затем нажмите кнопку Exit, чтобы продолжить. Выйдет запрос о подтверждении сохранения внесенных изменений, нажмите кнопку Yes.

Рис. 5.2а – Функция Setting Up (настройка) – установка и калибровка инжекторов, вид экрана при нажатии на кнопку Advanced в разделе секции установки (Istallation).

Рис. 5.2b  Функция  Setting Up – установка и калибровка инжекторов вид экрана при нажатии на кнопку Advanced в разделе секции инжекторов

  - Калибровка уровня.  (Level Calibration)

Этот раздел позволяет откалибровать датчик уровня в баллоне или баке. Корректная калибровка позволяет вывести на экран состояние переключателя (то есть, газ/бензин) и информацию относительно наполнения баллона или бака. В начале на экран выводятся величины, которые запомнила ЭКУ и если они неправильные, необходимо откалибровать уровень датчика.

Чтобы провести корректную калибровку датчика (топливного) баллона или бака,  он должен быть пустым, для того, чтобы прошла аквизиция данных по пустому баллону (Empty tank acquisition)  зарегистрированное значение появится в поле напротив данной кнопки.  (см. рис. 5.3)  После того, как баллон наполнится газом, нажмите

Full Tank acquisition – аквизиция данных при полном баллоне – зарегистрированное значение появится в поле напротив этой кнопки. Нажав на LPG или CNG Set Values (значения для установки), вы можете ввести некоторые стандартные значения, которые обычно соответствуют корректной калибровке датчика сопротивления БРС.

Эти значения такие:

Для LPG:   Empty tank = 70 mV  (пустой баллон)

Full tank = 1100 mV (полный баллон)

Для  CNG: Empty tank = 70 mV (пустой баллон)

Full tank = 1050 mV (полный баллон)

Рис. 5.3 Функция Setting Up – калибровка уровня заполнения баллона

Вы можете установить частично другой коридор для различных уровней и на переключателе Gas / Petrol изменится соответствующий показатель.

Обычно эти значения устанавливаются для того, чтобы было сбалансированное разделение уровней. В любом случае, если вы хотите увеличить или уменьшить продолжительность одного из уровней, чтобы лучше была настроена индикация, вам необходимо будет вручную изменить эти значения.

Нажмите %-> Electric – и числа на экране будут выведены в единицах измерения – мВ вместо доли процента и наоборот. (рис. 5.4)

Закончите и проверьте  калиброванные данные, затем нажмите EXIT, чтобы продолжить. Если настройки были изменены, выйдет запрос про сохранение изменений, надо будет нажать Yes.

Рис.5.4 – Функция Setting Up – калибровка уровня заполнения баллона

  - Р1-карта (датчика давления)

Эта страничка для проведения калибровки датчика давления позволяет выбрать установленный датчик давления. (выбирается из списка, который выходит при Sequent – установке).

В случае CNG установки, или LPG-турбо, (рис. 5.5)

- датчик давления SEQUENT P1-MAP Turbo CNG Fujikura

- датчик давления SEQUENT P1-MAP Turbo CNG MOTOROLA

В случае LPG установки  (рис. 5.6)

- датчик давления SEQUENT P1-MAP LPG Fujikura

- датчик давления SEQUENT P1-MAP MOTOROLA

Рис. 5.5 Функция Setting Up – калибровка сенсора давления Р-1 МАР для CNG и LPG тур бо.

Рис. 5.6 Функция Setting Up – калибровка датчика давления Р-1-МАР для LPG-автомобилей.

Для некоторых автомобилей,  которые в основном изучены БРС,  есть своя карта для датчика давления (MAP pressure Sensor) она  используется для того, чтобы в этом случае можно было провести калибровку сенсора, для этого нажмите кнопку Advanced. Возможными вариантами выбора при установке CNG или LPG –турбо: (Рис. 5.7)

  - Tip –in (Перевод параметров с работы на бензине на газовую инжекцию при нажатой педали газа)  и Tip-out (перевод параметров с работы на бензине на газовую инжекцию при отпущенной /ненажатой/ педали газа)

Когда нужно, экран этой функции Tip in – Tip out  позволяет изменить параметры настройки, которые улучшат работу двигателя.

Давайте проанализируем экран функции Tip in.  Верхний ряд   rpm –пороговых значений – это цифры красного цвета, клетки ниже /данные в ячейках/  Вы можете настроить сами, они показывают rpm-пороговое значение для перехода с бензина на газ Tip in, при нажатой педали газа, которое высчитывается по  сигналам с датчиков rpm (числа оборотов двигателя) и TPS – (датчика положения дроссельной заслонки).

Рис. 5.17 – Функция Setting Up – калибровка показателя перехода при нажатой педали газа Tip in.

Красная стрелочка указывает на ту клетку, значения в которой надо исправить для того, чтобы изменить  процесс перехода с одного топлива на другое при нажатой педали газа Tip in; (клетка, на которую она указывает – соответствует определенному условию для автомобиля). Значение, которое надо ввести, всегда положительное, последние три буквы названия поля Pos = Positive TPSFHPos% , оно  отражает в каждую секунду отфильтрованное значение данных с датчика TPS.

Во время перехода на газ при нажатой педали газа нужно просто взять значение из этой ячейки TPSFHPos% и вести его  в клетку rpm-порогового значения  (отмечено красной стрелкой), где находится стартовое условие для перехода.

Например, если вы хотите изменить уровень подачи топлива (т. е. изменить условия перехода) при 1000 оборотов в минуту, необходимо изменить значения в 5-й и 6-й клетке, они стоят под цифрами  900 и 1150 rpm,  //даже если значение перехода tip in в клетке TPSFHPos% превышает это пороговое rpm-значение, отмеченное стрелкой//. Мы вводим его, как пороговое значение, и оно будет таким же, как  в клетке  TPSFHPos%. Когда пороговое значение при нажатой педали газа равно 1000,  и оно стоит в клетке, которая относится к определенному условию работы, переход для этого условия будет деактивирован.

Transient Flow Cells (ячейки с данными о неустановившемся потоке /неустановившейся фильтрации/) – отражают значение (величину) потока, которая будет добавлена при подаче  при нажатой педали газа. Положительная величина этого значения даст полное обогащение (rich) а отрицательная – даст слабое обогащение (lean). Чтобы понять, какое значение надо ввести, посмотрите на значения потока, которые выведены на экран функции self-learning (что-то вроде справки), кнопка находится возле надписи Tip in.

В это время другие параметры на экране такие:

- Tip in exit threshold – указывает TPS –порог (для положения дроссельной заслонки) при отключении режима заполнения и обычно это значение отрицательно. Выход обычно происходит при торможении.

- Dissolving time – это время соединения, когда осуществляется переход от уровня, необходимого автомобилю при нажатой педали газа,  к тому, который обычно требуется автомобилю. Это время – в конце наблюдения, и выражается оно обычно в долях секунды (1/1000)

- Petrol tip in % - отражает величину немедленной бензиновой коррекции при переходе на газовое заполнение. То есть, другими словами, на сколько объемна наша бензиновая коррекция для ЭКУ при переходе на газ. 1000 – это применяются все бензиновые компоненты (полностью на бензине), значении уменьшается пропорционально при увеличении нашей работы на газе. .

- Tip in condition – указывает на условия питания двигателя при нажатой педали газа.

Давайте проанализируем экран для функции Tip out.   (рис. 5.18)

Рис. 5.18 Функция настройки Setting Up – калибровка показателя опорожнения Tip out

Давайте проанализируем функцию Tip out (вид экрана).   Верхняя строка  rpm –пороговых значений – имеет красный цвет, значения в ячейках под ними могут быть настроены Вами, они указывают пороговое значение при переходе с бензина на газ при отжатой педали газа, которое базируется на сигналах с датчиков rpm (числа оборотов двигателя) и TPS – (датчик положения дроссельной заслонки).

Красная стрелочка указывает на условие для автомобиля, и соответственно, на те клетки, значения в которых надо исправлять для изменения условий перехода при отжатой педали газа.

Значение, которое надо ввести, всегда отрицательное, что понятно из поля с названием TPSFHNeg%, которое отражает в каждую секунду отфильтрованное значение TPS. Вы должны просто прочитать значение, которое будет внутри этой ячейки, во время перехода при отжатой педали газа вам нужно изменить его и ввести в клетку порогового значения, где находится стартовое условие для перехода. (Где была красная стрелочка)(Для tip out)

.

Например, если вы хотите изменить условия перехода при 1000 оборотов в минуту, необходимо изменить значения в 5-й и 6-й клетке, обозначенные сверху цифрами 900 и 1150 rpm, даже если значение перехода  Tip out превышает это пороговое значение rpm-threshold. Мы вводим его как пороговое значение, и оно будет содержаться в клетке    TPSFHNeg%. Когда пороговое значение на выходе равно 1000 и оно стоит в клетке, которая относится к определенному условию работы, переход для этого условия будет деактивирован.

Tip out Flow –ячейки - /ячейки, отражающие значение потока при отжатой педали газа/, позволяют нам ввести значение потока, который должен быть добавлен к потоку. Положительное значение  даст обогащенный поток на выходе, а отрицательное значение даст обедненный поток на выходе. Чтобы знать, какое значение надо вводить, посмотрите на значения потока, которые выведены  на экран в разделе self-learning, в tip-out.

Другие параметры, которые присутствуют на экране, содержат следующее:

- Tip in exit threshold – указывает TPS –порог (для положения дроссельной заслонки) при отключении режима заполнения и обычно это значение отрицательно. Выход обычно происходит при торможении.

- Dissolving time – это время соединения, когда осуществляется переход от заполнения (от заполняющего потока) к тому, который обычно требуется автомобилю. Это время – в конце наблюдения, и выражается оно обычно в долях секунды (1/1000)

- Petrol tip in % - отражает величину немедленной бензиновой коррекции при переходе на газовое заполнение. То есть, другими словами, на сколько объемна наша бензиновая коррекция для ЭКУ при переходе на газ. 1000 – это применяются все бензиновые компоненты (полностью на бензине), значении уменьшается пропорционально при увеличении нашей работы на газе. .

- Tip in condition – указывает на условия заполнения для автомобиля.

5.7  Функция  Self-learning (Самообучение системы).

В условиях стандартной работы (стандартных рабочих условий), после проведения построения карт, ЭКУ корректирует небольшие неточности калибровки и следит за некоторыми вариациями в условиях старения системы, проводит настройку при утечке или низком давлении газа, и ухудшении бензиновой компоненты. Это и есть функция самообучения.

Очень важно хорошо понимать различие между самосозданием карты и самообучением.  Самосоздание карты проводится только один раз, во время установки системы на автомобиль. А функция самообучения будет работать все время, пока будет работать газовая система на вашем автомобиле, она будет делать условия калибровки и работы – самыми лучшими из всех возможных. Экран функции Self-learning полезен для того, чтобы можно было проверить  и откорректировать карту.

Тут есть три файла:

- Petrol MAP – карта бензина

- Gas MAP – карта газа

- Condition MAP – карта условий.

Чтобы перейти от одного файла к другому, вы должны кликнуть мышкой на иконке того файла, которые вы хотите вывести на экран. Каждый файл содержит таблицу размером 16x16 клеток, каждая содержит данные, которые есть в памяти о каждой рабочей точке, данные по rpm (числу оборотов двигателя в минуту) и давления во всасывающем коллекторе (Manifold pressure). Конкретно карта для бензина содержит данные о рабочем цикле бензиновых инжекторов, газовая карта содержит значения (которые есть в памяти) для газового потока, полученная по карте бензина с помощью экстраполяционных алгоритмов, а карта условий (condition MAP) содержит  данные о рабочих условиях системы,  в соответствии с лямбда-контролем, который проводится для бензина. Можно настроить три разных варианта рабочих условий:

- Closed loop = 4 (замкнутая цепь) – для тех областей, которые регулярно проверяются кислородным датчиком.

- Open loop = 5 (разомкнутая цепь) – для областей, которые не находятся под контролем кислородного датчика.

- Indefinite = 7, для граничных областей между размкнутой (открытой) (полное наполнение) и замкнутой цепью (контролируемой кислородным датчиком) – это области, где в зависимости от условий работы двигателя либо открытая цепь,  либо замкнутая.

В соответствии с выбранным условием, цвет клеток газовой и бензиновой карты может быть разным:

- зеленым: для ячеек, содержащих данные о замкнутой цепи.

- красным: для ячеек, содержащих данные о разомкнутой цепи.

- желтым: для неопределенных ячеек.

Рис. 5.19 Функция Setting Up – раздел Self-Learning (самообучение системы)

Белые ячейки (рис. 5.19) указывают на рабочую область, в которой система работает. Чтобы вручную настроить значение в клетке, кликните на ней, передвиньте скользящий индикатор, введите новое значение, и нажмите кнопку Enter.

Другие параметры, которые будут на экране:

- Rpm and MAP они указывают соответственно на условия числа оборотов двигателя и давление во всасывающем коллекторе (manifold pressure) (MAP)

- Petrol inj. DC -  содержит данные о рабочем  цикле бензиновых инжекторов, постоянно замеряется на бензиновых инжекторах.

- Reference DC – содержит данные о рабочем цикле бензиновой инжекции, которые ожидаются  по карте для каждой определенной рабочей точки.

- Gas inj. DC – отражает рабочий цикл газовых инжекторов.

- % error – указывает, какая разница в среднем существует между рабочим циклом бензиновых инжекторов и референтным значением.   Это следует понимать как сигнал о слабом наполнении газовой карты, или бензиновой карты со слишком низкими значениями.

График под ними  отражает поведение датчика кислорода,  он нужен для того, чтобы определить, где лежит область с замкнутой, и где – с разомкнутой цепью.

Кнопка Cancel Last digit – /отменить последнюю цифру/ - позволяет восстановить предыдущее значение.

Внизу экрана есть два скользящих бара – (индикатора). Слева – это скорость самообучения по бензину, справа – скорость самообучения по газу. Они позволяют модифицировать,  замедлить, или ускорить алгоритмы самообучения.

Для каждого параметра у нас есть 6 различных скоростей:

- Very fast     (очень быстро)

- Fast            (быстро)

- Medium     (средне)

- Slow          (медленно)

- Very slow  (очень медленно)

- Stopped     (остановлено)

Контроль надежности (центрирования) карты состоит в следующем:  надо в разных точках оставить константами rpm-значения и МАР, и проверить значение в поле %Error Value. Карта центрирована, если это значение ошибки меньше 5%. Нецентрированная карта или области можно привести к хорошему уровню, если вручную ввести и поддержать по возможности стабильный режим работы, для того чтобы привести значение в этом поле %Error Value до величины, которая будет меньше 5%.

Если при выходе с этой странички происходят изменения,  то выйдет запрос на подтверждение, и они будут сохранены позже в файле User_Maps  и отослано на ЭКУ.

6. Диагностика

6.1 что выведено на экран (дисплей данных)

Нажав кнопку Diagnostic внизу экрана на главной страничке, и выбрав функции Data Display (она находится слева в числе прочих кнопок), мы войдем на страничку, которая показана на рис. 6,1, где можно будет отразить различные параметры работы ЭКУ как числовые значения или в виде графиков.

Как показано на рис. 6.1, числовые значения даны списком слева, а графики  - примерно в центре. Их может быть минимум один, максимум – четыре, а может вообще не быть. (рис. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

Рис. 6.1 Выведение данных на экран с помощью графики

Рис. 6.2 Выведение графики на экран с помощью двух графиков

Чтобы ввести новый график, или удалить старый, надо дважды кликнуть на соответствующее числовое значение.  Когда 4 графика, и надо добавить еще один, нужно будет перед этим какой-то график удалить.

Рис. 6.3  Выведение на экран данных в виде трех графиков

Вверху в одну строку показано 6 квадратных кнопок, каждая соответствует определенной функции, подробнее о которых будет написано ниже. Если кликнуть на них мышкой, на несколько секунд появится выплывающая подсказка, которая объясняет их назначение. Эти функции позволяют проводить аквизицию файлов данных, и вывести на экран параметры, менять список числовых данных, которые выводятся на экран, выбрав из списка самые интересные, менять список значений, который будет сохранен, который будет сохранен в файле, выбрав самые нужные вам.

Рис. 6.4 Выведение данных на экран в виде 4 графиков.

Рис. 6.5 – Выведение данных на экран без графики.

6.1.1 Параметры сохранения

Первая кнопка слева с файлом позволит поменять параметры сохранения, то есть положение, в котором осуществляется создание файла  аквизиции данных /файла приобретенных данных), где на странице он будет сохранен. Нажав эту кнопку, откроется страничка, которая изображена на рис. 6.6.

Рис. 6.6 Цепочка  команд Diagnostic>Data Display>Storage Data

Тот же самый результат будет, если выбрать из меню File, затем Record Parameters (вверху слева). В центре экрана сверху есть большой файл, где содержатся все предыдущие приобретенные характеристики. Сразу под ним надпись Data Sheet (листок данных), где есть различные поля для заполнения: вы должны внимательно ввести название марки авто, (Trademark), Model – модель, Plate – номер. Другие параметры, такие как Year (год),  Engine number (номер двигателя),ECU type (тип ЭКУ), Power,  мощность двигателя, Type of Installation (тип установки), Note – заметки – можно не вводить, они будут сохранены, как напоминание в приобретенном файле.

Например, нам надо ввести данные по Fiat (у), модель Stilo 1.6i

16V 182В6000 Euro 4, и номер AJ 280 CN в этом случае файл c данными аквизиции будет иметь  следующие имя и адрес:

С:\Programs\Sequent\Archivi\Dir_DAti\Fiat\Stilo1.61 16V (182В6000)Euro4\AJ280CN.ACQ)

(его размещение может быть другое в зависимости от размещения папок на вашем ПК. И того, куда установлена программа Sequent.

Нажав кнопку Store, будет создан файл, который будет проводить аквизицию данных. Если вы нажмете кнопку Exit, то данные не будут сохранены, и система вернется к предыдущей странице.   Заметьте пожалуйста, что новая запись сохраняется вверху, чтобы выбрать ее в следующий раз, можно не вводить этот полный адрес. Когда вы выберите все, в момент, когда все данные появятся в ячейках, включая все заметки – которые вы решили добавить.

6.1.2. Как сделать рестарт начала/записи.

Когда вы нажмете вторую кнопку слева с красным треугольником и точечкой в нем, начнется аквизиция данных это как кнопка Play(см. предыдущий раздел, чтобы знать, где были сохранены данные).

Если нажмете эту кнопку  в процессе аквизиции данных, кнопка поменяет вид – станет двумя параллельными вертикальными линиями, (как кнопка Pause на видеомагнитофоне).  Если вы снова нажмете на эту кнопку, аквизиция будет остановлена, кнопка станет снова треугольного вида. Нажав ее снова, аквизиция будет запущена снова, и будут добавляться новые данные к тем, что уже были, без отмены предыдущих параметров.

Те же самые операции могут быть выполнены, если выбрать bar menu (слева вверху) с названием Record/запись и затем выбрать Beginning / Restarting record/Начать запись/Начать запись заново/. Или можно просто нажать комбинацию кнопок  Shift + F2, Shift+F5,  Shift +F9 на клавиатуре.

Можно остановить процесс записи данных в любой момент, нажав кнопку Stop (красная кнопка). Нажав снова кнопку Start/пуск или Play/запуск вы снова начнете аквизицию, прибавив новые данные к предыдущим, без их отмены.

6.3.1 Блокирование отдельных граф.

Четвертая кнопка слева может блокировать выведенные на экран графы, и числовые значения. Сначала – это графа с красным подчеркиванием, Если вы нажмете на какие-то графы, они будут блокированы, а числовые значения не изменятся, кнопка будет без красной черты.

Нажав на эту кнопку снова, эти графы будут удалены, и вам надо будет снова начинать сначала. А числа снова начнут меняться.

6.1.4. Проведение настройки.

Пятая кнопка в верхнем ряду  используется для того, чтобы выбрать те числовые данные на экране, которые будут сохранены  во время аквизиции. Как показано на рис. 6.7, возле каждого значения есть две клетки, (квадратики для флажков), где надо будет проставить эти флажки, первый флажок – вывести на экран, второй – запомнить.

Рис. 6.7 - Diagnostic>Data Display> Channel Setting

Выбрав, или отменив выбор (поставив или отменив флажок) будет означать, что вы добавляете или удаляете эти данные из колонки. Минимальный набор данных – одно значение, максимальный – 10.

Если есть уже 10 значений, то вам надо будет удалить одно, чтобы добавить еще одно.

Под надписью Recorded где выбираются и сохраняются данные для .ACQ файла. Вы можете сохранить то число, которое нужно, даже все, если хотите. Учтите, чем больше данных у вас есть, тем больше будет файл аквизиции. (тем продолжительнее приобретение данных).

    - Page Exit – Выход со странички

Воспользовавшись 6 кнопкой с краю вверху, вы можете выйти с этой странички.

То же самое, если вы нажмете кнопку Exit внизу в центре страницы, или нажмете кнопку Enter, когда будете стоять на пунктирной линии.

6.2 Тест подключения инжекторов.

Когда в ЭКУ была запрограммирована базовая карта, важно проверить соответствие инжекторов, сигнал, поступающий с бензинового инжектора 1 должен быть тот же самый,   что и сигнал с газового инжектора 1.  и так для всех инжекторов.

Рис. 6.8 – Пример правильной установки (правильного подсоединения)

Рис. 6.9 Пример неправильной установки (неправильных подсоединений)

Возможные ошибки в этом соединении не создадут больших проблем для работы машины во время стабильной езды, но будут очень заметны во время заполнения и переключения с газа на бензин.

Перепутать два инжектора – очень опасно, во время переключения, поскольку, так на какое-то время в один цилиндр будет подача топлива, как бензина, так и газа, а другой цилиндр вообще останется без топлива.

На рис. 6.8 – правильное подсоединение инжекторов, а на рисунке втором газовый инжектор АМ45 1 и 2 подсоединены неправильно (наоборот).

В системе Sequent переключение происходит таким образом, что каждый раз переключается один инжектор, чтобы переключение с бензина было спокойным, и наоборот. Это означает, что 4 цилиндра двигателя питается следующим образом – три из них – бензином, а один – газом, затем два  бензином, два – газом, затем один бензином, а 3 – газом, до тех пор, пока все цилиндры не перейдут на газ. Некоторые циклы двигателя которые можно задать из программы-установщика (обычно3), необходимо необходимо запускать между включением инжекторного переключателя и другими.

На рис. 6.8 при переключении происходит следующее:

- Отключается бензиновый инжектор 1 и подключается газовый инжектор 1.

- Через 3 инжекции (впрыска) отключается второй бензиновый инжектор, и включается в работу второй газовый.

- После 3 инжекций, отключается 3 бензиновый инжектор и подключается третий газовый.

- После 3 инжекций, отключается 4 бензиновый инжектор и подключается четвертый газовый.

В этом случае, во время переключения всех цилиндров они постоянно наполняются одним и только одним топливом.

В случае неправильной установки, (рис. 6.8) происходит следующее:

- Бензиновый инжектор 1 отключается, и включается газовый инжектор 2

- Через 3 инжекции (впрыска) отключается второй бензиновый инжектор, и включается первый газовый.

- После 3 инжекций (впрысков) отключается 3-й бензиновый инжектор, и включается 3-й газовый.

- после 3 инжекций (впрыска) отключается 4-й бензиновый инжектор, и включается 4-й газовый.

Это означает, что во время первой фазы первый цилиндр не питается, а во второй цилиндр поступает одновременно  бензин и газ.

Чтобы легко найти возможную ошибку в электрическом подсоединении инжекторов, есть функция под названием Тест актуаторов (Actuators test). (рис. 6.10) и вы можете найти  его  в разделе Diagnostic Test Actuators.

Рис. 6.10

Когда Вы вошли на эту страничку, программа считывает на ЭКУ, сколько инжекторов подсоединено к самому устройству ЭКУ (например, 4)  и какая задержка (число впрысков) между переключениями от одного цилиндра к другому. (например, 3 впрыска)

Удалив все флажки от инжекторов, можно сделать, что запитаются сразу все  цилиндры бензином, даже если переключатель физически включен в положение «газ». И индикатор горит зеленым. (тогда вы можете решить) (в случае 4 цилиндров, будет ли ваша машина работать на 3 цилиндрах, на газе и 1 – на бензине, или 2 на газе, 2 на бензине, или 1 на газе, 3 на бензине или наконец, полностью на бензине.

Заметьте, что в последнем случае, даже если вы все время правильно едете на бензине, переключатель будет гореть зеленым цветом, электромагнитный клапан откроется (или их откроет переключатель), и этот вариант событий может вызвать путаницу. Перейдите на скользящий бар справа, и  увеличьте задержку при переключении между двумя последовательными инжекторами.

Процедура определения наличия ошибок при подключении инжекторов:

Предположим, что у вас так же ситуация, которая описана на рис. 6.9 и вы хотите проверить, были ли инжекторы подсоединены правильно.

Увеличив время задержки при переключении, (время, когда цилиндры не питаются) (первое), или когда один цилиндр питается сразу двумя видами топлива, - и эта ситуация нарастает, и вы сразу увидите, что двигатель «плохо работает» или отключится.

В этой точке вы знаете, вы узнаете, что было поменяно соединение инжекторов, но еще не  знаете, что вы перепутали.

Процедура коррекции ошибок подсоединения инжекторов следующая:

- снимите все флажки для каждого поля инжекторов. Двигатель – работает на бензине.

- Добавьте флажок в ячейку инжектора 1

- Если газовый инжектор подает газ в тот цилиндр, в который нужно, (это бензиновый инжектор 1) двигатель будет нормально работать. В этом случае повторите шаг 1 со следующим инжектором. И наоборот, если есть какие-то проблемы, переходите к точке 4.

- Выбранный  газовый инжектор надо отсоединить и подсоединить коннектор к следующему газовому инжектору, и так до тех пор, пока не получите правильную работу двигателя.

- Повторите шаг 1 со следующим инжектором, для того, чтобы правильно подсоединить все газовые инжектора.

  - Версия ЭКУ.

С помощью кнопки Diagnostic (Диагностика) которая находится  внизу экрана, на главной страничке, и если вы выберете надпись ECU Version (Версия ЭКУ) из кнопок слева, то вы войдете на страничку, вид которой показан на рис. 6.11, она содержит параметры, определяющие тип программного обеспечения, данные и другие параметры, относящиеся к ЭКУ программированию.

рис. 6.11 – Функция Diagnostic (Диагностика) – данные о Версии ЭКУ.

6.3.1.1. Код ЭКУ /ECU code/

Это код компоненты, которая представляет определенный тип ЭКУ. Например, та что на рисунке – это код DE 813001-00-00. это первая версия Fly SF ECU для 4 инжекторов.

Этот код разделен на главный DE 813001 для компоненты (Fly SF ECU для 4 инжекторов), и  два дополнительных кода, между которыми стоит тире – это указывают номер главной  версии программы.

6.3.1.2 Версия программы-загрузчика. /Loader version/

Это номер версии программы-загрузчика в памяти ЭКУ. Выводится на экран в виде набора цифр и букв следующим образом (например) KER-FS 0113 последние 4 цифры – номер версии, в данном случае 113, чем больше это число, тем более новая программа загрузчик (тем лучше).

6.3.1.3 Версия программного обеспечения /Software version/

Это реальное программное обеспечение, оно содержится в ЭКУ, оно состоит из 5 букв, 3 цифр+3 цифр.

6.3.1.4 Версия карты  /MAP version/

Это версия карты ЭКУ (файл . AAP) ( а FSF – это версии калибровки) Для БРС-карт он должен быть минимум номер 1, число растет в более поздних версиях программы.

Для карт, которые разрабатываются техперсоналом это число равно всегда 0.

6.3.1.5 Код автомобиля /Vehicle Code/

Этот номер присваивается каждому автомобилю и подтверждается БРС.  Его значение равно 65535, если карту разработал техник  с помощью процедуры guided personalized procedure. Если техник создал новую карту, путем внесения изменений в исходную карту БРС, не применяя процедуру персонализированной помощи guided personalized procedure, то первоначальный код  автомобиля не должен измениться.

6.3.1.6 Версия калибровки /Calibrations Version/

Это версия калибровки (файл .FSF) (в отличие от версии файла для создания карты .ААР). Для БРС-карт она должна быть по крайне мере 1.  – Это число увеличивается каждый раз при выходе новой версии программы БРС. Для карт, разработанных техниками, это число всегда равно 0.

      - Дата первого программирования (First Programming Date)

Это дата, когда ЭКУ было запрограммировано техником в первый раз.   Потом эта дата не меняется.

      - Код программирования Programming Code

Определяет тип программы, запускаемой на ПК для проведения последнего ЭКУ-программирования. Обычно имеет имя Prog_Ins, что указывает на то, что программа была однажды запущена техником.

- Утилиты

Различные функции этого раздела позволяют проводить различные операции, при обновлении программы  и модификации некоторых аспектов. Все эти функции не связаны с ЭКУ, за исключением опции Save Configuration (Сохранить конфигурацию), которая    позволяет обновить карты и калибровки на ПК, скачав их с ЭКУ, и добавив их в технические записи вашего ПК. После выбора функции Utility (Утилита) вид экрана становится такой, как на рисунке. 7.1 и слева – различные инструменты, которые описаны  ниже.

Рис. 7.1. Вид главной странички, где находится функция Utility /Утилиты/ (справа внизу)

  - Выбор языка

Эта функция позволяет выбрать язык, на котором будут  выходить все сообщения программы (.lng –файл) при установке (обычно находится по адресу C:\programs\Sequent)

Процедура выбора следующая:

      - Запустите программу  Sequent

      - Выберите функцию Utility (Утилита) с главной странички.

      - Нажмите Language Choice (Выбрать язык) слева на экране

      - Выберите файл языка Availuable Languages (Языки которые есть), (cм рис. 7.2)

      - Нажмите кнопку Choose (Выбрать)  внизу экрана

      - Нажмите кнопку   EXIT (Выход) чтобы вернуться на главную страничку.

Рис. 7.2 – Выбор языка в рамках функции Utility

7.2. Коммуникация

Позволяет модифицировать параметры коммуникации между ПК и ЭКУ. Это нужно для того, чтобы изменить эти опции, особенно когда на ПК не стоит серийный разъем. В этом случае воспользуйтесь USB – серийным адаптером, чтобы добавить виртуальный порт на ПК. В поле с названием Serial надо ввести значение  СОМ1 в соответствии со значением операционной системы, установленной на адаптере. (см. контрольную панель Windows, опцию System)

Файл Baud rate (рис. 7.3) позволяет менять скорость передачи.  Если нет каких-то определенных проблем, мы предполагаем, что надо оставить максимальную скорость двоичной передачи 19200 (бод). С которой у вас будет минимальное время ЭКУ программирования, другие скорости есть для ЭКУ программирования – это 10400 и 9600 бод. (они стандартные)

Другой интересный параметр – это время ожидания между двумя соседними сообщениями.  (waiting time between 2 following messages). Уменьшив это время, вы получите более быструю скорость ЭКУ –программирования, но будет больше вероятность ошибок при установке соединения. Мы предлагаем стандартное значение 150 ms. За исключением случаев, когда возникают проблемы.

Кнопка Fast init. hooking  используется для того, чтобы выбрать тип инициализации, с помощью которого стартует установление соединения между ЭКУ и вашим ПК, обычно его надо выбрать.

Опции, которые появляются при нажатии кнопки Advanced   надо менять только в случае проблем и только с участием БРС_техперсонала или квалифицированных специалистов.

В случае, если эти параметры были изменены, из-за невозможности диалога с ЭКУ, восстановите стандартные значения. Вы можете узнать, какое значение стоит в каждой клетке, если станете на нее мышкой и кликните на ней. Всплывет небольшая подсказка со стандартным значением, а потом исчезнет, когда вы передвинете мышку.

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Save (Сохранить) внизу экрана. Чтобы выйти без сохранения изменений, и вернуться на главную страничку, нажмите кнопку EXIT (Выход) или выйдите с помощью кнопок клавиатуры, нажав сочетание вверху слева (Esc).

Рис. 7.3. Функция Utility параметры подсоединения  (в какой порт, какая скорость двоичной передачи данных)

### Электрические схемы

Нажав эту кнопку, вы откроете файл с электрическими схемами. Схема открывается в .pdf  формате  в Acrobat Reader TM. (программа, которая должна быть установлена на вашем ПК) Возьмите диск для установки программы с диска Sequent и следуйте следующей процедуре.

- Включите ваш компьютер

- Вставьте диск

- подождите, пока автоматически запустится программа установки, если это не происходит, делайте так, как указано ниже

- Нажмите кнопку Install Acrobat reader – установить программу Acrobat reader

- Следуйте процедуре установки – по подсказкам.

Заметьте: автоматическая процедура установки запускает установку программы Sequent  c диска в зависимости от настроек вашего компьютера. В случае , если установка не начинается, запустите программу Set Up c  из основного меню с диска (Start-> Execute, D:\ Setup.exe  и нажмите кнопку ОК. (буква D – означает путь – диск Д, если на вашем компьютере он для дисков другой, нажмите на другую букву.)

Подождите автоматического старта программы установки (если это не происходит, делайте нижеописанное):

Процедура, чтобы вывести на экран электрическую схему, следующая:

      - Нажмите кнопку  Utility (Утилита) на главной страничке

      - Нажмите слева на надпись  Electric Plans (Электрические схемы)

      - Нажмите дважды на надпись BRC_Maps (БРС-карты) (в окне файлов вверху слева)

      - Выберите LPG или CNG (см. рис. 7.4)

      - Воспользовавшись мышкой или стрелочками,  выберите название торговой марки, модель, тип ЭКУ, чтобы получить электрическую схему.

      - Там где поле для текста в центре экрана есть список имеющихся в наличии электрических схем, он будет выведен как список. Если поле пустое, это означает, что их нет совсем.

      - Если есть по крайней мере одна схема, выберите ее мышкой и на экране будет высвечено ее  название в поле с надписью возле него «Electrical Plan» (электрическая схема) (надпись голубым цветом).

      - Нажмите кнопку View (просмотр) внизу экрана.

      - подождите, пока запустится программа Adobe Acrobat, которая выведет на экран просмотр соответствующей схемы.

Справку внутри    программы Adobe Acrobat можно запустить, нажав кнопку с вопросиком, или кнопку HELP

Чтобы от электрических схем перейти к главной страничке, нажмите кнопку Exit внизу экрана или кнопку Escape. (на клавиатуре).

Рис. 7.4 – Функция Utility -  Электрические схемы (Electrical Plans)

7.4  Сохранение конфигурации (Configuration Save)

Это кнопка позволяет перенести данные с ЭКУ и сохранить их на ПК как новую карту. Если вы это сделаете, вы увеличите список  конвертируемых автомобилей без создания дисков обновления и он сможет работать на каждой карте  модификации автомобиля и калибровке, даже если эта карта не доступна на автомобиле.

Процедура следующая: см рис.  7.5

- Подсоедините компьютер SLY SF ECU  соответствующим соединительным кабелем.

- Запустите программу Sequent

- Включите ключ зажигания

- Выберите опцию Utility на главной странице

- Нажмите кнопку Configuration Save (Сохранить конфигурацию) слева на экране.

Если соединение не активное, не включено (нет надписи Communication OK слева внизу), подождите немного и пробуйте снова. Если нет старта, проверьте подсоединение и включен ли ключ.

7. Выберите надпись LPG или CNG в файле “User_maps” (окошко для записи вверху слева).

8. Выберите файл, в котором должны хранится данные о марке и модели автомобиля, и тип ЭКУ,  - где вы хотите сохранить новые карты и калибровки. Если этот файл не существует, введите вышеуказанные данные еще раз в соответствующие поля, и создайте новый файл.

9. В текстовом поле с надписью File (голубым цветом) напишите название, которое вы легко сможете запомнить (чтобы не забыть), и сохраните под этим названием файлы карт и калибровки в компьютере.

10. Нажмите кнопку Save (Сохранить) справа внизу. Подождите, пока не выйдет сообщение, написанное красным цветом – Configuration Savings correctly ended (Сохранение конфигурации корректно завершено).

Чтобы выйти из функции Save configuration (Сохранить конфигурацию) и вернуться на главную страничку нажмите кнопку Exit (Выход) внизу экрана или кнопку Escape (Отмена) на клавиатуре.

Рис. 7.5 Функция Utility – сохранение конфигурации (Save configuration)

7.5. Базы данных по картам

Позволяет модифицировать записи в картах пользователей  - сменить название файлов, перенести их, удалить и скопировать. (рис. 7.6)

Рис. 7.6 Функция Utility – Запись МАР-показателей (показателей карт) (MAPS Record)

- Чтобы изменить запись

(запись, которая относится к модели автомобиля, названию торговой марки,  и типу ЭКУ), выполните следующую процедуру:

- Выберите опцию Utility (Утилита) на главной страничке

- Нажмите кнопку MAPS database (База данных по картам)  слева на экране.

- Нажмите дважды кнопку User Maps (карты пользователя).

- Выберите LPG или CNG в окошке записи.

- Выберите файл, который вы хотите переименовать, с помощью мышки или стрелочек.

- Нажмите кнопку Rename (Переименовать) внизу экрана

- Введите новое имя.

- Нажмите кнопку Enter (Ввод).

Чтобы удалить файл,   (запись, которая относится к модели автомобиля, названию торговой марки,  и типу ЭКУ), выполните следующую процедуру:

- Выберите опцию Utility (утилита) на главной страничке

- Нажмите кнопку MAPS database  (База данных по картам) слева на экране.

- Нажмите дважды кнопку User Maps (Карты для пользователей)

- Выберите LPG или CNG в окошке записи.

- Выберите файл, который вы хотите переименовать, с помощью мышки или стрелочек.

- Нажмите кнопку Erase (удалить) внизу экрана

- Выйдет сообщение, в котором попросят подтвердить удаление – ответьте утвердительно.

- Если файл был удален, выйдет еще одно сообщение о том, что это произошло, и запросит подтверждение (второе), нажмите ОК.

Будьте осторожны: Операция удаления очень опасна, и может стать причиной потери очень важных данных,  которые содержались в записях. Например, если вы выбрали файл, в котором задаются данные о марке автомобиля (например, Фиат),  и подтвердили его удаление,  ВСЕ файлы, по ВСЕМ моделям Фиата и все программы для них по ЭКУ будут стерты. (Это будут все файлы по Фиату).

Чтобы создать новый файл  (по другой марке и модели автомобиля и ЭКУ) следуйте такой процедуре:

- Выберите опцию Utility (Утилита) на главной страничке

- Нажмите кнопку MAPS database (база данных по картам) слева на экране.

- Нажмите дважды кнопку User Maps (Карты пользователя)

- Выберите LPG или CNG в окошке записи.

- Если вы хотите создать новый файл по другой марке автомобиля, например, Лексусу, переходите к шагу номер 8.

- Если вы хотите создать файл по новой модели для той марки, название которой уже есть в меню, (например Punto 1200 8V для Фиата), переходите к шагу 9.

- Если вы хотите создать файл для нового типа ЭКУ, (например MagMar49F) переходите к шагу номер 15.

- Нажмите кнопку Create New (создать новый файл). Появится новый файл с названием New Trademark (Новая марка).

- Напишите название торговой марки и нажмите Enter (Ввод), чтобы поменять ее.

- Перейдите к шагу номер 18.

- Выберите файл, имеющий название искомой марки авто. (например, Fiat)

- Нажмите кнопку Create New /создать новый файл/, по модели автомобиля появится «New model» (новая модель)

- Напишите  имя модели (название) и нажмите Enter,  чтобы поменять его.

- Переходите к шагу 18.

- Выберите файл, который относится  к названию торговой марки (Trademark) (например, Fiat) и затем, название модели.

- Нажмите кнопку Create new (Создать новый файл) – появится новый файл для ЭКУ, с названием NEW ECU (это название по умолчанию, вы меняете его вручную на то, которое должно быть)

- напишите название ЭКУ и нажмите Enter, чтобы изменить его

- Этот новый файл сейчас пустой, чтобы ввести новые файлы,  следуйте указаниям, которые содержатся для функции персонализированной помощи guided personalized (Основные рекомендации по программированию) или в процедуре настройки.

Чтобы скопировать файл данных о модели или о типе ЭКУ (для бензина) в другое место:

- Выберите опцию Utility (Утилита)  на главной страничке

- Нажмите кнопку MAPS database (база данных по картам) слева на экране.

- Нажмите дважды кнопку User Maps (карты для пользователя)

- Выберите LPG или CNG в окошке записи.

- Если вам нужно переместить файл о марке автомобилей (например, карты для Фиата) из CNG файла в LPG файл  или наоборот, переходите к шагу 8.

- Если вы хотите переместить файл о модели автомобиля (то есть, все типы  моделей для файла в ЭКУ) из CNG файла в LPG файл  или наоборот, переходите к шагу 13.

- Если вы хотите скопировать файл о типе ЭКУ, который находится внутри файла по какой-то определенной марке авто (LPG > FIAT>Punto 1.2 8V > MM49F – см. рис. 7.6) и задать его куда-то в другое место меню, (например, LPG > Peugeot > 203 > ….) перейдите к шагу 18.

- Выберите мышкой или стрелочками файл, который относится  к названию торговой марки (Trademark) (например, Fiat).

- Нажмите кнопку Copy  внизу справа, название на кнопке поменяется на «Paste».(Вставить).

- Выберите новый тип установки, куда вы хотите внести этот файл с данными о марке авто  (то есть, если вы копируете папку Fiat из папки, касающейся

LPG – типа установки, то вам нужно выбрать CNG)

- Нажмите кнопку Paste (вставить) внизу справа

- Перейдите к шагу номер 22.

- Выберите файл для той модели, данные о которой вы хотите скопировать. (например, выбираете LPG, затем Fiat а затем Punto 1200 8V).

- Нажмите кнопку Copy (копировать) внизу справа, эта кнопку поменяет свое название (надпись на ней изменится на слово Paste (вставить)).

- Выберите файл той марки автомобиля, куда вы хотите скопировать данные о новой модели.

- Нажмите кнопку Paste (вставить) внизу справа

- Переходите к шагу номер 22.

- Выберите файл по типу ЭКУ для бензина (Petrol ECU type), который вы хотите скопировать.   (например, выберите LPG, потом Fiat, потом Punto 1200 8V,  затем MM59F.

- Нажмите кнопку Copy (копировать) внизу справа, эта кнопку поменяет свое название (надпись на ней изменится на слово Paste /вставить/).

- Выберите тот файл, который содержит нужное вам название модели, в пределах папки нужной вам марки автомобиля, куда вы хотите его скопировать.

- Нажмите кнопку Paste (вставить) внизу справа.

- Будет создан новый файл с таким же именем,  каким был исходный файл до копирования, и он будет содержать ту же информацию. Чтобы изменить данные внутри него, или дать ему имя, нужно следовать процедурам, описанным для этого выше.

Чтобы выйти из функции записи карт, и вернуться на главную страничку, нажмите кнопку Exit (Выход) внизу экрана  или кнопку Escape (Отмена).

7.6 Создание дисков.   (Disks creation)

Эта кнопка позволяет создавать диски из карт,  взятых с компьютера пользователя, для того, чтобы можно было их переносить на другой компьютер. С помощью этой процедуры невозможно передать карты БРС-записей, программное обеспечение или программу-загрузчик на другой компьютер. (Они защищены). Для того, чтобы обновить программное обеспечение, вам надо будет загрузить его с сайта БРС в Интернете, или с дисков (или с дискет).

Каждый диск созданный пользователем, может содержать различные карты, столько, на сколько хватит места на нем.

Чтобы перенести карты на дискету, следуйте следующей процедуре: (см. рис. 7.7):

- Запустите программу Sequent  на ПК, которая содержит карты, которые вам нужно перенести на диск.

- Вставьте пустой диск в ПК

- Нажмите кнопку Utility (Утилита) на главной страничке

- Нажмите кнопку Disk Creation  (Создание диска)

- Выберите LPG если это установка LPG карты, или CNG если это установка CNG.

- Выберите название торговой марки, модель и тип ЭКУ, который относится к той карте, которую вы хотите перенести.

- Если вы хотите расширить функцию самообучения, добавив в нее другие пункты, это можно сделать, выбрав надпись Copy Self-Mapping File  (копирование файла самообучения). Помните, что даже если вам не нужно продолжать самосоздание карты, дополнительное сохранение файла – не помешает (Это просто будет занимать еще какое-то место на жестком диске в ПК).

- Нажмите кнопку Save (Сохранить) внизу экрана.

- Когда закончится операция копирования, вы можете повторить ее начиная с 4 шага, до тех пор, пока карты не будут скопированы, или пока не будет достаточно места. (в этом случае надо будет повторить операцию, которая не была успешно завершена, после того, как смените диск.

- После последней операции копирования, нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы вернуться на главную страничку.

- Чтобы передать карту с диска на новый ПК, выполните процедуру обновления данных с диска, описанную в следующей главе.

Рис. 7.7 Функция Utility – раздел создание дисков – Disks creation

7.7 Data Update – Обновление данных

Ниже описана процедура обновления данных на ПК с дисков или дискет. Данные эти могут включать карты, программное обеспечение, или программу-загрузчик для ЭКУ.

Диск с данные для апгрейда (обновления) создается компанией БРС, в то время, когда диски (дискеты) могут быть созданы самим пользователем, следуя процедуре описанной в предыдущем параграфе, или загрузив данные из Интернета.

    - Обновление с СД_рома

- Запустите программу Sequent (в нижнем левом углу экрана) нажмите Старт – Программы- Sequent. (Start > Program>Sequent)

- Вставьте СД-ром в ПК

- Выберите опцию Utility (Утилита) на главной страничке

- Выберите кнопку Updating Data (Обновление данных) слева.

- Выберите СД-ром просмотром, курсор  возле надписи Data updating from (обновление данных из..).

- Выберите файл на CD-роме, который проводит обновления. (Updating)

(Например, путь к нему может выглядеть как D:\Sequent\Updating (имя диска может быть другое)  и продолжайте, нажав кнопку Update  (обновить) внизу экрана.

- После окончания операции копирования, нажмите кнопку Quit (Выход), чтобы вернуться на главную страничку.

    - Обновление с дисков

Для того, чтобы создать  один или более дисков для обновления для карт, следуйте процедуре описанной в пункте 7.6.

Для того, чтобы создать один или более дисков с картами, программным обеспечением Sequent или программой загрузчиком (Fly SF ECU) с интернет сайта, следуйте процедуре, описанной ниже:

Выберите на сайте БРС www.brc.it раздел посвященный Sequent.

Введите ваш ID и пароль, чтобы войти.

Этот раздел содержит следующие операции.

- Подгрузите карты всех имеющихся автомобилей

- Загрузите программное обеспечение Sequent

- Загрузите обновления для программного обеспечения Sequent

- Загрузите обновления для программного обеспечения Fly SF ECU

- Загрузите обновления для программы загрузчика для ЭКУ  Fly SF ECU.

Ниже описанный пример – это пример загрузки, которая проводится с помощью Microsoft Internet Explorer 6.0.  Эти процедуры могут немного отличаться, если у вас другой тип и версия браузера. В этом случае смотрите рекомендации по-вашему браузеру.

7.7.2.1 Карты для всех имеющихся в продаже автомобилей

p. s. Если вы хотите иметь все имеющиеся технические карты, вы должны выбрать слово Maps в разделе «Download the maps of all the available vehicle»/загрузка карт для всех имеющихся в продаже автомобилей/.

Выберите нужную вам дискету, нажав кнопку Download (Загрузка).

Окно с надписью Download file (Загрузите файл)  и вы сможете выбрать, где вы хотите сохранить файл, нажав кнопку Save (Сохранить).

Если нужно, после загрузки Download закройте это окно. Выйдите из Эксплорера, нажав на кнопку Х вверху справа.  В Выбранном файле поищите уже подгруженный файл с названием FIMP#_xx.exe

Кликните дважды на иконке файла, чтобы его распаковать. Вставьте чистый  диск в дисковод А:\ (и напишите на ней номер, чтобы не перепутать)

На запросы. Которые будут появляться на экране, отвечайте ОК, Unzip, OK и Close.

В этот момент диск будет готов к тому, чтобы им мог воспользоваться  техперсонал, для обновления карт.

Рис. 7.8 – Функция Utility – обновление данных (Data updating)

7.7.2.2 Программное обеспечение Sequent

Оно работает только в паре с  ключом для программного обеспечения, который дает БРС.

Выберите надпись Sequent software (программное обеспечение Sequent) в разделе  Download Sequent software (Загрузка программного обеспечения Sequent).

Нажмите кнопку Continue (Продолжить) . Выберите нужный вам диск инсталляции нажав кнопку Download (Загрузить).

Откроется окно с названием Download file (Загрузить файл) и там выберите, куда вы хотите его сохранить, а затем нажмите кнопку Save (Сохранить).

Если нужно, после загрузки закройте это окно.

Выйдите из Эксплорера, нажав кнопку «х» вверху слева.

В выбранном файле поищите ранее загруженный SQSW-PC#_xx.exe файл. Нажмите иконку файла, чтобы распаковать его. Вставьте чистый отформатированный диск в дисковод (напишите на нем число, чтобы не перепутать их потом).

На запросы, которые будут появляться на экране, отвечайте ОК, Unzip, OK и Close.

В этот момент диск будет готов к тому, чтобы им мог воспользоваться  техперсонал, для установки программного обеспечения Sequent.

7.7.2.3 Обновление программного обеспечения для Sequent

Выберите надпись Sequent software (программное обеспечение Sequent) в разделе Download Sequent software (Загрузка программного обеспечения Sequent).

Нажмите кнопку Continue (продолжить).

Вставьте чистый отформатированный диск в дисковод А:\

Выберите нужный вам диск обновлений программного обеспечения, нажав кнопку Download (Загрузить).

Откроется окно Download file (Загрузить файл), и вы можете выбрать место, куда вы хотите его сохранить, если нажмете Save (Сохранить).

Выберите кнопку Save (Сохранить).

В этой точке диск уже готов, для того чтобы с него провести обновления программного обеспечения на ПК.

7.7.2.4. Обновление для программного обеспечения ЭКУ (Fly SF ECU)

Если вы хотите, чтобы оно у вас было, выберите надпись Software ECU в рамках функции Download ECU software updating (Загрузка обновления программного обеспечения для ЭКУ). – это то, что будет загружаться в ЭКУ, при проведении обновления программного обеспечения ЭКУ.

Откроется окно с названием Download File (Загрузить файл).  И вы можете сохранить обновления там, где хотите, если нажмете кнопку Save (Сохранить).  Если нужно, после загрузки закройте это окно.  Закройте Explorer. В выбранном файле поищите ранее загруженный файл SQSWECU#_xx.exe

Нажмите дважды на иконке файла, чтобы распаковать его. Вставьте чистую  дискету в дисковод А.

На запросы, которые будут появляться на экране, отвечайте ОК, Unzip, OK и Close.

В этой точке диск будет готов к тому, чтобы им могли воспользоваться, пользователи для обновления записей программного обеспечения для ЭКУ.

7.7. 2.5 Обновление программы-загрузчика для Fly SF ECU

Это программное обеспечение управляет перепрограммированием ЭКУ Fly SF ECU. И его лучше использовать, только по рекомендации техперсонала БРС,

Выберите нужный вам диск установки, нажав кнопку Download (Загрузить).

Откроется окно с названием Download File (Загрузка файла).  И вы можете сохранить обновления там, где хотите, если нажмете кнопку Save (сохранить).  Если нужно, после загрузки закройте это окно.  Закройте Explorer. В выбранном файле поищите ранее загруженный файл SQKERN-ELECU#_xx.exe

Нажмите дважды на иконке файла, чтобы распаковать его. Вставьте чистую дискету в дисковод А. На запросы, которые будут появляться на экране, отвечайте ОК, Unzip, OK и Close.

В этой точке диск будет готов к тому, чтобы им могли воспользоваться, пользователи для обновления программы-загрузчика для ЭКУ.

Относительно параграфов 7.7.2.1, 7.7.2.4, и 7.7.2.5 после создания и дальнейшего обновления дисков или после того, как вы взяли обновления с БРС, для того, чтобы обновить данные на вашем ПК, выполните следующее:

- Запустите Sequent  (внизу слева на экране) Start > Program> Sequent (Пуск -> программы -> Sequent) .

- Вставьте первый диск в компьютер,

- Выберите кнопку Utility (Утилита) на главной странице.

- Выберите кнопку Update Data (Обновить данные)  слева.

- Выберите дисковод  (источник) возле надписи Updating Data from (Обновление данных из..).

- После завершения трансфера данных, если у вас несколько дисков, то вам надо вставлять их один за другим, и повторить все вышеописанные для каждого диска шаги, начиная с 4-го. Если нет, то просто нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы вернуться  к главной страничке.

Относительно пункта 7.7.2.3, после создания диска обновлений, или если у вас есть такой фирменный диск БРС, для того, чтобы обновить ваш ПК, сделайте следующее:

- Вставьте диск в дисковод А:\ (3.5 дюйма флоппи-диск)

- Нажмите дважды на кнопку Computer Resourсes («мой компьютер»)

- Выберите диск   А и кликните не его иконке дважды.

- Внутри этого окошка кликните дважды на файл SQSWPC#_xx.exe,  который есть в папке Sequent.

- На запросы, которые будут появляться на экране, отвечайте ОК, Unzip, OK и Close.

Сейчас вы обновили ваше программное обеспечение программы Sequent.

Относительно пункта 7.7.2.2, после создания диска обновления, или взяв такой диск на БРС, чтобы обновить ваш ПК, сделайте следующее:

- Вставьте диск в дисковод А:\ (3.5 дюйма флоппи-диск)

- Нажмите дважды на кнопку Computer Resourсes («Мой компьютер»)

- Выберите диск   А:\  и кликните не его иконке дважды.

- Внутри этого окошка кликните дважды на иконке Setup (Настройка).

- Подождите, пока пройдет загрузка программного обеспечения.

- В выпадающих запросах выберите  Next (Дальше), Yes (Да), Next (Дальше), Next (Дальше) и Next (Дальше)  (в третьем окошке кнопкой Browse (Обзор) можно будет изменить  адрес, куда программа устанавливается).  Мы предлагаем НЕ МЕНЯТЬ этого адреса, поскольку могут возникнуть потом различные проблемы. (при будущем проведении обновлений)

- Введите данные с дисков в нужной последовательности, нажимая ОК на каждом.

- В конце, нажмите кнопку Finish (Закончить) и отключите компьютер, и включите его потом, когда он вам потребуется.

# Footnotes

Актуатор – позиционер привода головки

МАР – измеритель объема воздуха в резервуаре (баллоне)