Руководство для пользователей

Sequent –2/3

(часть 2)

# Полезные рекомендации

Для более полной информации по системе Sequent, пожалуйста обращайтесь к другим  руководствам  для пользователей (инструкциям), и информационным листкам, публикуемым BRC.

Руководство для пользователя системы Sequent

Это – самый простой способ получить базовую и общую информацию об установке системы Sequent .

Внутри этого руководства Вы  можете найти:

- информацию, касающуюся принципов работы системы и ее структуры;

- детальное описание всех компонентов;

- указания по механической и электрической инсталляции (установке).

###### ТИПЫ установки

Руководство содержит общие рекомендации по сборке  и электрические схемы для различных типов установки, с которыми Вы можете столкнуться. Перечисленные случаи (варианты, которые могут быть), разделены по  группам в соответствии с числом цилиндров, их расположением, и мощностью машины. Это особенно важно, когда у установщиков нет специальных инструкций.

Руководство по программному обеспечению

Это руководство незаменимо для тех, кто хочет научиться управлять системой посредством персонального компьютера, понимать процесс создания карт, программировать ЭКУ, делать диагностику, изменять рабочие параметры. Это руководство описывает работу программного обеспечения Sequent, которое запускается на ПК, и дает руководство для пользователя по различным шагам.

# Презентация

Это руководство для пользователей полезно прочитать установщику, который хочет перестроить автомобиль, для которого BRC еще не выпустило специального кита. (специальный набор для переоборудования).

В этом случае очень важно, чтобы установщик знал, что входит в базовый набор, и в стандартный набор, подходящий для данного переоборудуемого автомобиля, в зависимости от числа цилиндров и их месторасположения, типа двигателя (обычного или турбо) и мощности.

Как уже было написано в главе 1,  руководства по установке, (в первой части),  мы приводим вам данные об удобстве общего перечня компонентов, входящих  в базовый и стандартный кит.

Пропановый  базовый кит содержит:

- 1 ЭКУ (электронно-контрольное устройство) тип Fly Sequent – без картографии;

- 1 ремень

- 1 катушка медной трубки диаметром 6 или 8

- 1 трубка для воды 16x23

- 1 датчик давления LPG  Genius Sequent с терморезисторным температурным сенсором для газа.

- 1 картриджный фильтр  для газа FJ1

- 1 P-1 MAP датчик давления или Р1 МАР Turbo

- 1 LPG –клапан с электромагнитным управлением «ЕТ 98-Fly Inj WP»

- 1 пакет с болтами, гайками, и различными фитингами (мелкими деталями для сборки).

Метановый  базовый кит содержит:

- 1 ЭКУ (электронно-контрольное устройство) тип Fly Sequent – без картографии;

- 1 ремень

- 1 запасной ремень

- моток медной или стальной трубки

- трубка для воды 8x15

- 1 датчик давления CNG  Genius Sequent с термирезисторным температурным сенсором для газа

- 1 картриджный фильтр  для газа FJ1

- 1 P-1 MAP датчик давления для CNG на 2.5 – 4 бара

- 1 электроклапан VM A3/E “WP” классический для CNG установки

- 1 пакет с болтами, гайками, и различными фитингами

Стандартный кит содержит

- 4 (или 3 или 6 в зависимости от числа цилиндров) газовых инжектора, с  имеющими соответствующую калибровку отверстиями.

- 1 переходник для инжекторов, с присоединенными к нему фитингами.

- шланг для газа  10x17.

- Шланг для газа 4х10, который ставится  на инжекторах

- Шланг для газа4х10, который ставится в точки давления.

- Пакет, в котором насадка для холостого хода), нейлоновая вставка, гайки, соединения, хомутики для газовых шлангов 4х10 и 10х17, хомутики для точек давления, и насадка М8х1 для любого электромагнитного соединения.

Очевидно, что  базовый, как и стандартный кит (набор) можно купить в различной конфигурации. В первом случае мы бы посоветовали вам базовый кит, в котором есть редуктор Genius на 800, 1200 или 1500 мбар, датчик давления Р-1 МАР или Р-1 МАР  Turbo, электромагнитный клапан Normal  или Super  и т. д. В случае, если вы покупаете стандартный кит, мы предоставляем вам упаковку, где есть какое- то определенное число инжекторов, а форма Rail варьируется от числа и типа  цилиндров и   автомобиля и т.д.

Привести полностью весь список всех базовых китов и стандартных китов, выпускаемых фирмой BRC нельзя, поскольку это займет очень много места,   и он слишком долог. Но в схемах для сборки, которые описывают разную сборку при разных типах двигателя, мы указываем, что необходимо, то есть, что обязательно должно будет войти в ваш стандартный и базовый наборы, чтобы в них ( в наборах) было все нужное и необходимое для перевода вашего автомобиля на другое топливо.

Что касается общих схем электрических подсоединений,   нужно строго следовать схеме подсоединений, указанной на соответствующем рисунке, на номер этой схемы есть ссылка в таблице (над рисунком-схемой обычных соединений для каждой машины).

Пожалуйста, заметьте,  то, что написано в механической схеме соединений для конкретных типов автомобилей - это информация, которую следует воспринимать, как совет. Основные наименования, входящие в состав стандартного набора выделены в таблице серым цветом, а основные наименования, входящие в состав базового набора - обозначены в таблице белым цветом поля.

Схема механических подсоединений для LPG-установки на автомобиль с 3 цилиндрами.                                                                                  (M. D. 1 – LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема (см. в правом верхнем углу страницы рядом с названием схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 цилиндра | 09SQ00001003 | 09SQ00000001 | T. I. 01 (LPG) |
| 3 цилиндра с турбонадувом. | 09SQ00001003 | 09SQ00000014 | T. I. 01 (LPG) |

Вид ЭКУ

Схема механических подсоединений для LPG-установки Sequent на автомобиль с 4 цилиндрами                     (M. D. 2 - LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в правом верхнем углу страницы рядом с названием схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 цилиндра мощность меньше или равна 60 kW | 09SQ00001007 | 09SQ00000003 | T. I. 02 (LPG) |
| 4 цилиндра Мощность в пределах от 60 kW до 100 kW | 09SQ00001008 | 09SQ00000003 | T. I. 02 (LPG) |
| 4 цилиндра мощность в пределах от 100 kW до 140 kW | 09SQ00001008 | 09SQ00000006 | T. I. 02 (LPG) |
| 4 цилиндра с турбонаддувом (мощность менее 140 kW) | 09SQ00001008 | 09SQ00000005 | T. I. 02 (LPG) |

Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машины с турбонаддувом с 4 цилиндрами, мощность выше или равна 140 kW .                                                                             (M.D. 3 – LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 цилиндра с турбонаддувом мощность выше или равна 140 kW . | 09SQ00001008 | 09SQ00000020 2 датчика Genius на 1500 мбар 2 электромагнитных клапана Super P-1 MAP датчик Turbo | T. I. 03 (LPG) |

Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машину с 4 оппозитными цилиндрами                                      (M.D. 4  LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 оппозитных цилиндра мощность меньше чем 100 kW | 09SQ00001002 | 09SQ00000003 - датчик давления Genius на 1200 мбар - электромагнитный клапан Normal - датчик Р-1 МАР | T. I. 04 (LPG) |
| 4 оппозитных цилиндра мощность от 100 kW до 140 kW | 09SQ00001002 | 09SQ00000006 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР | T. I. 04 (LPG) |
| 4 цилиндра с турбонаддувом | 09SQ00001002 | 09SQ00000005 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР | T. I. 04 (LPG) |

Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машину с 5 цилиндрами, с мощностью менее 140 kW             (M. D. 5 LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 цилиндров мощность меньше140 kW | 09SQ00001012 | 09SQ00000008 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР | T. I. 05 (LPG) |
| 5 цилиндров с турбонаддувом мощность менее140 kW | 09SQ00001012 | 09SQ00000010 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР Turbo | T. I. 05 (LPG) |

Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машину с 5 цилиндрами, с мощностью выше или равной140 kW             (M. D. 6 LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 цилиндров мощность выше или равна 140 kW | 09SQ00001012 | 09SQ00000011 - 2 датчика давления Genius на 1500 мбар - 2 электромагнитных клапана Normal - 2 датчика Р-1 МАР | T. I. 06 (LPG) |
| 5 цилиндров с турбонаддувом мощность выше или равна 140 kW | 09SQ00001012 | 09SQ00000013 - 2 датчика давления Genius на 1500 мбар - 2 электромагнитных клапана Super - 2 датчика Р-1 МАР Turbo | T. I. 06 (LPG) |

Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машину с 6 цилиндрами, с мощностью менее 140 kW             (M. D. 7 LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 цилиндров мощность менее 140 kW | 09SQ00001013 | 09SQ00000008 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР | T. I. 07 (LPG) |
| 6 цилиндров с турбонаддувом мощность менее 140 kW | 09SQ00001013 | 09SQ00000010 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР Turbo | T. I. 07 (LPG) |

Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машину с 6 цилиндрами, с мощностью выше или равной 140 kW             (M. D. 8 LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 цилиндров мощность выше или равна 140 kW | 09SQ00001013 | 09SQ00000011 - 2 датчика давления Genius на 1500 мбар - 2 электромагнитных клапана Normal - 2 датчика Р-1 МАР | T. I. 08 (LPG) |
| 6 цилиндров с турбонаддувом мощность выше или равна 140 kW | 09SQ00001013 | 09SQ00000013 - 2 датчика давления Genius на 1500 мбар - 2 электромагнитных клапана Super - 2 датчика Р-1 МАР Turbo | T. I. 08 (LPG) |

Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машину с 6 цилиндрами, V-образно установленными с мощностью менее 140 kW             (M. D. 9 LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 цилиндров V-образно установленных мощность менее 140 kW | 09SQ00001006 | 09SQ00000008 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР | T. I. 09 (LPG) |
| 6 цилиндров V-образно установленных с турбонаддувом мощность менее 140 kW | 09SQ00001006 | 09SQ00000013 - - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР Turbo | T. I. 09 (LPG) |

Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машину с 6 цилиндрами, V-образно установленными с мощностью выше или равной 140 kW             (M. D. 10 LPG)

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 цилиндров V-образно установленных мощность выше или равна 140 kW | 09SQ00001006 | 09SQ00000011 - 2 датчика давления Genius на 1500 мбар - 2 электромагнитных клапана Normal - 2 датчика Р-1 МАР | T. I. 10 (LPG) |
| 6 цилиндров V-образно установленных с турбонаддувом мощность выше или равна 140 kW | 09SQ00001006 | 09SQ00000013 - 2 датчика давления Genius на 1500 мбар - 2 электромагнитных клапана Super - 2 датчика Р-1 МАР Turbo | T. I. 10(LPG) |

|  | Схема механического подсоединения для LPG установки Sequent на машину с 8 цилиндрами, V-образно установленными с мощностью менее 140 kW (M. D. 11 LPG) |
| --- | --- |
| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| 8 цилиндров V-образно установленных мощность менее 140 kW | 09SQ00001010 | 09SQ00000016 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР | T. I. 11 (LPG) |
| 8 цилиндров V-образно установленных с турбонаддувом мощность менее 140 kW | 09SQ00001010 | 09SQ00000017 - датчик давления Genius на 1500 мбар - электромагнитный клапан Super - датчик Р-1 МАР Turbo | T. I. 11 (LPG) |

|  | Схема подсоединения проводов для LPG установки Sequent на машину с 8 цилиндрами, V-образно установленными, с мощностью выше или равной 140 kW. (M. D. 12 LPG) |
| --- | --- |
| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема соединений (см. в верхнем правом углу возле названия схемы) |
| 8 цилиндров V-образно установленных мощность выше или равна 140 kW | 09SQ00001010 | 09SQ00000018 - 2 датчика давления Genius на 1500 мбар - 2 электромагнитных клапана Normal - 2 датчика Р-1 МАР | T. I. 12 (LPG) |
| 8 цилиндров V-образно установленных с турбонаддувом мощность выше или равна 140 kW | 09SQ00001010 | 09SQ00000019 - 2 датчика давления Genius на 1500 мбар - 2 электромагнитных клапана Super - 2 датчика Р-1 МАР Turbo | T. I. 12 (LPG) |

|  | Схема подсоединения проводов для LPG установки Sequent на машину с обычным или турбодвигателем с 3 цилиндрами (T. I. 01 LPG). |
| --- | --- |

|  | Схема подсоединений LPG Sequent для машин с обычным и турбодвигателем, 4 цилиндра. (Т. I. 02) |
| --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 4 цилиндрами | T.I. 02 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с турбо двигателем с 4 цилиндра С мощностью выше или равной 140 kW. | T.I. 03 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 4 цилиндрами, оппозитно расположенными | T.I. 04 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 5 цилиндрами мощностью менее 140 kW. | T.I. 05 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 5 цилиндрами, с мощностью выше или равной 140 kW. | T.I. 06 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 5 цилиндрами, с мощностью выше или равной 140 k | T.I. 06 LPG |
| --- | --- | --- |
|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 6 прямо расположенными цилиндрами, с мощностью менее 140 кW. | T.I. 07 LPG |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 6 цилиндрами (6 straight cylinder bank) мощностью выше или равной 140 kW. | T.I. 08 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 6 V-образно расположенными, с мощностью менее 140 кW.. | T.I. 09 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LPG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 6 V-образно расположенными, с мощностью выше или равной 140 кW. | T.I. 10 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LNG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 8 цилиндрами (V-образно установленными), мощность меньше 140 kW. | T.I. 11 LPG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема подсоединения проводов при установке LNG Sequent. Для автомобилей с обычным и турбо двигателем с 8 цилиндрами (V-образно установленными), мощность выше или равна 140 kW. | T.I. 12 LPG |
| --- | --- | --- |

| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема (см. в правом верхнем углу страницы рядом с названием схемы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 цилиндра обычный двигатель или турбо | 09SQ00001003 | 09SM00000004 или 09SM00000054 или Редуктор Genius M. 2500 мбар, CNG- клапан VM A3-E Датчик давления Р1 МАР 2,5-4 бар | T. I. 01 (CNG) |

|  | Схема механических соединений CNG Sequent. Для автомобилей с 3 цилиндрами. | M.D.1 CNG |
| --- | --- | --- |

|  | Схема механических соединений CNG Sequent. Для автомобилей с обычным или турбо двигателем с 4 цилиндрами. | M.D.2 CNG |
| --- | --- | --- |
| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема (см. в правом верхнем углу страницы рядом с названием схемы) |
| 4 цилиндра обычный двигатель мощность меньше или равна 60 кW. | 09SQ00001007 | 09SM00000004 или 09SM00000054 или Редуктор Genius M. 2500 мбар, CNG- клапан VM A3-E Датчик давления Р1 МАР 2,5-4 бар | T. I. 02 (CNG) |
| 4 цилиндра обычный двигатель или турбо мощность от 60 kW. до 90kW. | 09SQ00001008 | 09SM00000004 или 09SM00000054 или Редуктор Genius M. 2500 мбар, CNG- клапан VM A3-E Датчик давления Р1 МАР 2,5-4 бар | T. I. 02 (CNG) |

|  | Схема механических соединений CNG Sequent. Для автомобилей с обычным или турбо двигателем, с 3 цилиндрами. | M.D.3 CNG |
| --- | --- | --- |
| Тип автомобиля | Стандартный кит (стандартный набор) | Базовый кит (базовый набор) | Электрическая схема (см. в правом верхнем углу страницы рядом с названием схемы) |
| 4 цилиндра обычный или турбо двигатель мощность меньше или равна 90 кW. | 09SQ00001002 | 09SM00000004 09SM00000054 Редуктор Genius M. 2500 мбар, CNG- клапан VM A3-E Датчик давления Р1 МАР 2,5-4 бар | T. I. 03 (CNG) |

|  | Схема соединений CNG Sequent. Для автомобилей с обычным или турбо двигателем с 3 цилиндрами. |
| --- | --- |

Внимание:

- Четко следуйте последовательности подсоединения бензиновых инжекторов и газовых инжекторов, как это показано на схеме.

- Никогда не подсоединяйте передние и задние провода электромагнитного клапана к нулевой фазе

- Чтобы правильно провести диагностику переднего и заднего электромагнитного клапана, никогда не подсоединяйте их вместе.

- Никогда не заменяйте предохранители на другие, которые имеют большую мощность.

|  | Схема соединений CNG Sequent. Для автомобилей с обычным или турбо двигателем, с 4 цилиндрами, мощность выше или равна 90 кW. |
| --- | --- |

Внимание:

- Четко следуйте последовательности подсоединения бензиновых инжекторов и газовых инжекторов, как это показано на схеме.

- Никогда не подсоединяйте передние и задние провода электромагнитного клапана к нулевой фазе

- Чтобы правильно провести диагностику переднего и заднего электромагнитного клапана, никогда не подсоединяйте их вместе.

- Никогда не заменяйте предохранители на другие, которые имеют большую мощность.

|  | Схема соединений CNG Sequent. Для автомобилей с обычным или турбо двигателем, с оппозитными цилиндрами, 4 цилиндра, мощность выше или равна 90 кW. |
| --- | --- |

Внимание:

- Четко следуйте последовательности подсоединения бензиновых инжекторов и газовых инжекторов, как это показано на схеме.

- Никогда не подсоединяйте передние и задние провода электромагнитного клапана к нулевой фазе

- Чтобы правильно провести диагностику переднего и заднего электромагнитного клапана, никогда не подсоединяйте их вместе.

- Никогда не заменяйте предохранители на другие, которые имеют большую мощность.

|  | Другие возможные типы подсоединений, которые относятся к схемам электрических соединений Sequent. |
| --- | --- |
| Возможные соединения для получения данных об опережении зажигания. Такие подсоединения делаются тогда, когда разъем сенсора верхней мертвой точки совместим с кабелем Specific Interface Cables, («Кабели специального интерфейса»), который продает BRC. |

Рис. 01

Обозначения:

| 10 Poles Connector for Auxilliary harness connections | Коннектор для запасного провода с 10 отверстиями. |
| --- | --- |
| Fly SF | ЭКУ (Электронно-контрольное устройство) Fly SF |
| Connector for the connection to the Specific Interface Cables. | Коннектор для подсоединения кабелей специального интерфейса Specific Interface cables |
| For example: Type “H” harness | Например, тип провода «Н» |
| Top dead center sensor | Сенсор верхней мертвой точки |
| Внимание: Пользуйтесь одним из проводов Процессора определяющего время опережения //Timing Advance Processor // для электронного процессора Aries electronic Advance Processor (для того, чтобы правильно его выбрать, см. специальные схемы подсоединения для каждого автомобиля, которые предоставляет БРС, или посмотрите прайс-лист БРС раздел Timing Advance Processor.) |

|  | Другие возможные типы подсоединений, которые относятся к схемам электрических соединений Sequent. |
| --- | --- |
| Возможные соединения для получения данных об опережении зажигания. Такие подсоединения делаются тогда, когда разъем сенсора верхней мертвой точки не совместим с кабелем Specific Interface Cables, («Кабели специального интерфейса»), который продает БРС. |

Рис 02. Обозначения:

| 10 Poles Connector for Auxilliary harness connections | - Коннектор для запасного провода с 10 отверстиями. |
| --- | --- |
| Fly SF – | ЭКУ (Электронно-контрольное устройство) Fly SF |
| Cut and insulate | Обрежьте и заизолируйте |
| Pink | Провод розового цвета |
| Blue | Провод голубого цвета |
| Pink/Black | Провод розового / черного цвета |
| Blue/ Black | Провод голубого/ черного цвета |
| Negative Crankshaft signal Positive Crankshaft signal | Отрицательный сигнал с коленвала Положительный сигнал с коленвала |

|  | Другие возможные типы подсоединений, которые относятся к схемам электрических соединений Sequent. |
| --- | --- |
| Возможная функция коленвала. (Возможные подсоединения для получения сигнала о работе коленвала). |

Рис. 03

Обозначения:

| 10 Poles Connector for Auxilliary harness connections | - Коннектор для запасного провода с 10 отверстиями. |
| --- | --- |
| Fly SF – | ЭКУ (Электронно-контрольное устройство) Fly SF |
| Cut and insulate | Обрежьте и заизолируйте |
| Pink | Провод розового цвета |
| Blue | Провод голубого цвета |
| Pink/Black | Провод розового / черного цвета |
| Blue/ Black | Провод голубого/ черного цвета |
| Negative Crankshaft signal Positive Crankshaft signal | Отрицательный сигнал с коленвала Положительный сигнал с коленвала |

|  | Другие возможные типы подсоединений, которые относятся к схемам электрических соединений Sequent. |
| --- | --- |
| Возможное подсоединение для получения сигнала от системы водного охлаждения двигателя. |

Рис. 04

Обозначения:

| Petrol ECU | – электронно-контрольное устройство для бензина. (Для работы на бензине). |
| --- | --- |
| Engine water Temp. Signal | Сигнал от системы водного охлаждения двигателя. |
| Fly SF – | ЭКУ (Электронно-контрольное устройство) Fly SF |
| White / Red | Провод белого / красного цвета |

|  | Другие возможные типы подсоединений, которые относятся к схемам электрических соединений Sequent. |
| --- | --- |
| Возможное получение сигнала с лямбда-зонда. |

Обозначения:                                                                        Рис. 05

| Petrol ECU | – электронно-контрольное устройство для бензина. (Для работы на бензине). |
| --- | --- |
| Lambda Sonde | лямбда зонд |
| Lambda Signal | сигнал лямбда зонда. |
| Light Blue 1 | провод светло-голубого цвета |
| Yellow 1 | провод желтого цвета |
| 10 Poles Connector for Auxilliary harness connections | - Коннектор для запасного провода с 10 отверстиями. |

Словарь

–

| Fuse 5 A | предохранитель на 5 А |
| --- | --- |
| Fuse 15 A | Предохранитель на 15 А. |
| Relay | Реле (переключатель) |
| 10 Poles connector for injector harness connections | 10-разъемный коннектор для подсоединения провода от инжекторов |
| 10 Poles connector for Auxillary harness connections | 10-разъемный коннектор для подсоединения запасного провода |
| c/o switch connector | Коннектор к переключателю |
| Diagnostic point | Точка диагностики (коннектор) |
| Level sensor connector | Коннектор датчика уровня |
| Back Solenoid valve connector | Коннектор обратного электромагнитного клапана |
| Petrol injector sequence | Последовательность бензиновых инжекторов |
| Europa multivalve | Мультиклапан Европа |
| Fly Sf | ЭКУ Fly Sf |
| Gas injector sequence | Последовательность газовых инжекторов |
| Battery | Батарея |
| Genius Sequent reducer | Редуктор Genius Sequent |
| LPG. E.V. | Пропановый электроклапан |
| Gas temperature sensor | Датчик температуры газа |
| 1-st petrol inject. | Первый бензиновый инжектор |
| 2-d petrol inject. | 2-й бензиновый инжектор |
| 3-rd petrol inject. | 3-й бензиновый инжектор |
| 4-th petrol inject. | 4- бензиновый инжектор |
| Gas inlet | вход газа |
| TPS - signal | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
| Rpm signal | Сигнал датчика числа оборотов двигателя |
| If necessary see “Possible connection typologies” | Если надо, см. раздел «Возможные типологии соединений». |
| Petrol ECU | Бензиновое ЭКУ |
| Do not connect | Не подсоединять |
| Rail or Rail Turbo Pressure Sensor | Датчик давления в рейке Rail или в рейке Turbo Rail |
| Разметка для проводов |
| Grey (обычно rpm-сигнал) | Серый |
| White ¦Violet Yellow Brown | Белый – сиреневый (Обычно TPS –сигнал) Желтый (к кислородному сенсору лямбда) Коричневый. |

# Text boxes

Заметьте: при такой типологии механической сборки (при такой схеме соединений), нет необходимости пользоваться датчиками Р1-МАР, которые есть в составе базового набора (код 09SQ00000011 или одним из Р-1 МАР датчиков Turbo, который  входит в базовый кит (код   09SQ00000013).

Заметьте:

ЭКУ бензин