Инструкция по возможным устранениям  неисправностей

| Неисправность | Причина | Порядок устранения |
| --- | --- | --- |
| Газ не поступает в двигатель или поступает в недостаточном количестве | Неполное открытие расходного вентиля. Срабатывание скоростного клапана. Засорение фильтрующих элементов. Засорение трубопроводов отложениями. Залипание скоростного клапана в закрытом положении. Не работает газовый клапан. | Полностью открыть вентиль. Закрыть и затем плавно открыть вентиль. Очистить и промыть фильтры в клапане и в редукторе. Продуть трубопроводы. Ремонт на специализированном предприятии. Проверить контакты, исправность электромагнитной катушки и якоря. При необходимости заменить. |
| Поступление газа в неработающий двигатель | Негерметичен клапан холостого хода или 2-ступени в редукторе | Заменить неисправный клапан |
| Ухудшение пуска двигателя | Увеличилось давление в 1-й ступени редуктора. Одновременная подача двух топлив. | Заменить клапан 1- ступени. Проверить положение ручного привода бензинового клапана, герметичность клапанов в выключенном состоянии. |
| Неустойчивая работа на холостом ходу или остановка двигателя после пуска | Нарушение регулировки холостого хода. Засорение каналов холостого хода. | Отрегулировать холостой ход. Прочистить каналы, вывернув регулировочный винт холостого хода. Слить конденсат из редуктора. |
| Затруднен переход с холостого хода на нагрузку. | Сбита регулировка давления 2-й ступени редуктора. Негерметична разгрузочная мембрана редуктора. | Отрегулировать давление во 2-ступени редуктора. Заменить разгрузочную мембрану, проверить целостность вакуумных шлангов и отсутствие подсосов. |
| Обмерзание редуктора | Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя. Недостаточно прогрет двигатель. | Долить охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя. Прогреть двигатель на бензине. |
| Повышенный расход газового топлива и уровень токсичности в отработавших газах | Разрегулировка экономайзера. Засорение воздушного фильтра. | Отрегулировать экономайзер (тройник подвода газа). Заменить воздушный фильтр. |
| Появление запаха газа в кабине водителя, багажнике или под капотом. | Не герметичность газовой системы | Выявить место и устранить неисправность. |
| Отсутствие подачи бензина в систему питания | Не срабатывает электромагнитный клапан бензиновый | Перевести рычажок на клапане бензиновом в положение «О» (открыто). При необходимости подкачать бензонасосом бензин и запустить двигатель. |
| Отсутствие подачи топлива | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель. |

В случае обнаружения утечки газа необходимо закрыть расходный вентиль. После закрытия расходного вентиля необходимо выработать газ из системы, затем продолжить ремонт системы.

Для безотказной работы газобаллонного оборудования необходимо регулярно проводить технические осмотры, обслуживание и своевременный ремонт газобаллонной аппаратуры, который должен проводиться на специализированных постах или станциях технического обслуживания.

РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА

Редуктор уже отрегулирован и нет необходимости дополнительного вмешательства. Если редуктор,  все же требует дополнительной регулировки, то следуйте данной инструкции:

- Полностью закройте винт регулировки холостого хода.

- При выключенном двигателе и снятой трубке газового потока, подключите электроклапан , путем временного соединения, к батарее.

- Крутите винт регулировки чувствительности (шестигранник, отвертка)до тех пор, пока не перекроется поток газа.

- Регулируйте винт чувствительности в течении нескольких секунд, но не закручивайте его слишком сильно. Лучше допустить некоторую утечку газа, чем  чрезмерно закрутить винт.

- Отсоедините временное соединение с батареей. Затем ослабьте винт регулировки холостого хода (примерно на полтора оборота).

- Вновь закрепите все электрические и механические соединения.

- Запустите двигатель и регулируйте холостой ход только посредством винта холостого хода.

Регулировка значения СО – для некаталитических   автомобилей.

СО (холостой ход). Регулировка значения СО должна быть произведена с учетом более низких значений, чем для двигателя, работающего на бензине (если они не указаны, ориентируйтесь на соотношение: 1 – 1,2%) (винтом холостого хода).

СО (3500 об./мин.). Значение СО 0,6 – 0,7% (дозатор газа на шланге).

НС. Значение НС должно быть ниже, чем 300 (холостой ход или 3500 об./мин.)

СО2 . регулируйте до достижения наибольшего значения. Если это значение может быть достигнуто только путем регулировки винта чувствительности,  можете открутить этот винт на пол оборота в ту или иную сторону. Проверьте миксер и воздушный фильтр, чтобы был доступ холодного воздуха к фильтру. Редуктор требует настройки через определенное время. Вторая регулировка должна быть произведена после первой 1000 к